КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ

Утверждаю

Первый проректор

___________ В.М. Журавлев

“___”    _________ 2000г.

Утверждаю

Первый проректор

___________ В.М. Журавлев

“___”    _________ 2000г.

Утверждаю

Председатель профкома

________ А.И. Мельников

“___”    _________ 2000г.

Утверждаю

Председатель профкома

________ А.И. Мельников

“___”    _________ 2000г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЛАБОРАТОРИИ А 116

"ЭЛЕКТРОНИКИ"

СОГЛАСОВАНО					Зав. кафедрой РиТК			Нач. ОТБ

_______________  			_____________ Г.Б.Масальский

“___” ____________ 2001г.				“___” _____________ 2001г.

Красноярск

1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.	К самостоятельной работе допускаются сотрудники, прошедшие инструктаж на рабочем месте, ознакомившиеся с данной инструкцией и расписавшиеся в журнале ТБ.

1.2.	К обслуживанию лабораторного оборудования, допускается персонал, имеющий допуск по обслуживанию электроустановок не ниже третьей квалификационной группы.

1.3.	При проведении электромонтажных работ на лабораторном оборудовании и пусковых устройствах на них должен быть вывешен плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ- РАБОТАЮТ ЛЮДИ”. Снятие плакатов разрешается сотруднику, повесившему их перед началом работы.

1.4.	Студенты работают на лабораторных установках к которым они допущены, под присмотром преподователя ведущего занятия.

1.5.	Заметив нарушение инструкции студентом или сотрудником, предупредите его о необходимости соблюдения требований по технике безопасности.

1.6.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

	- студентам производить операции на главном щите лаборатории А116 (в виде исключения допускается производить отключение и питающих линий при несчастных случаях и авариях );

	- допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой лабораторной работе;

	- опираться на оборудование во время работы;

	- толкать и передвигать столы с установленным оборудованием;

	- оставлять свою одежду на рабочем месте у лабораторной установки;

	- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования.

1.7.	При обнаружении неисправности лабораторной установки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ею пользоваться, о неисправности следует сообщить преподавателю, проводящему лабораторные занятия.

1.8.	При поражении работающего электрическим током НЕОБХОДИМО снять напряжение с установки и оказать  пострадавшему первую помощь, вызвать врача.

1.9.	Ответственность за нарушение студентами инструкции по безопасности труда несет преподаватель, проводящий занятия, сотрудниками- ответственный за ТБ и ПБ по лаборатории А116.

2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.	Студенты входят в лабораторию с разрешения преподавателя.

2.2.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в лаборатории в верхней одежде.

2.2.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ без разрещения преподавателя включать лабораторные установки.

2.3.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в зону разводки информационных и питающих линий лабораторного оборудования.

2.4.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить переключение соединений на лабораторном оборудовании без предварительного отключения и разрешения преподавателя.

2.5.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на лабораторном оборудовании мокрыми руками.

3.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

3.1.	Ознакомиться с расположением в лаборатории А116 средств отключения электроустановок, углекислотного огнетушителя, медицинской аптечки.

3.2.	Проверить наличие: защитных крышек на лабораторных стендах, крышек токоведущих частей, заземляющих устройств.

3.3.	Персоналу лаборатории, перед включением оборудования, убедится, что включение никому не угрожает опасностью.

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

4.1.	Студентам ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольно включать оборудование.

4.2.	Студентам ЗАПРЕЩАЕТСЯ мешать своим поведением работе на другом лабораторном оборудовании.

4.3.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лабораторные установки не по назначению: складывать на блоки и корпуса личные вещи ( головные уборы, пакеты перчатки, зонтики, и т.д.)

4.4.	При работе с паяльником: запрещается брать паяльник за металлические части, из-за возможности получения ожога, а также размахивать им из-за возможного появления брызг олова.

Горячий паяльник можно ставить только на специальную металлическую        подставку.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВИНЦОВО-ОЛОВЯНИСТЫХ ПРИПОЕВ

5.1. При паяльных работах используются в основном сплавы марок ПОС-40 (60% свинца и 40% олова) и ПОС-60 (40% свинца и 60% олова). В качестве флюса применяется канифоль. Пайка вручную производится электропаяльниками. Температура рабочей части паяльника достигает 350 С. Рабочие места располагаются отдельными постами на рабочих столах. Операции пайки сопровождаются загрязнением воздушной среды на рабочих местах и в помещениях, а также рабочих поверхностей рук, работающих со свинцом.

5.2. В целях профилактики хронических профессиональных отравлений свинцом среди рабочих, занятых пайкой изделий, на участках лаборатории надлежит выполнять санитарные требования.

5.2.1. Производственный процесс изготовления изделий целесообразно строить таким образом, чтобы операции сосредотачивались только на отдельных местах.

5.2.2. Рабочие столы или другое оборудование, предназначенные для выполнения на них операций, связанных с пайкой, должны быть максимально простой конструкции, позволяющей производить тщательную его очистку.

5.2.3. Расходуемые сплавы и канифоль должны помещаться в кюветах, исключающих загрязнение рабочих поверхностей свинцом.

5.2.4. Рабочие места должны обеспечиваться пинцетами для перемещения стержней или кусочков сплавов.

5.3. Требования к индивидуальной профилактике.

5.3 .1. Следует мыть руки горячей водой с мылом несколько раз в течение рабочего дня. Перед принятием пищи и курением мытье рук обязательно.

5.3.2. В помещении, где производится пайка, запрещается прием и хранение пищи, а также курение.

5.3.3. Все поступающие на работу должны быть инструктированы о мерах предосторожности при обращении со свинцовыми сплавами и обязанности их соблюдения.

6.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

6.1.	Выполнить корректное отключение, предварительно обесточив исполнительные устройства лабораторной установки.

6.2.	Сообщить преподавателю о завершении работы, привести в порядок рабочее место: поставить стул к рабочему месту, забрать личные вещи,.

7.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

7.1.	Перед началом работы каждый сотрудник лаборатории должен убедится в исправности:

изоляции электропроводки питания лабораторного оборудования;

исправности корпусов штепсельных вилок и разъемов на информационных кабелях.

7.2.	По окончании занятия обесточить исполнительные устройства, блоки управления, промышленные контроллеры, выключить вводной автомат на распределительном щите.

7.3.	Действия при  угрозе, или поражении электрическим током:

1	если Вы (или другой человек) находитесь ближе всех к вводному шкафу электропитания- отключите шкаф, обесточив тем самым всё оборудование лаборатории;

2	если Вы (или другой человек) находитесь ближе всех к элементу отключения лабораторной установки, на которой возникла аварийная ситуация, то необходимо:

а) отключить лабораторную установку с помощью элемента отключения, расположенного на её передней панели;

б) обесточить лабораторию на распределительном щитке электропитания;

в) вывести пострадавшего из опасной зоны;

г) оказать первую помощь, используя медикаменты из аптечки.

д) вызвать, если это необходимо, скорую медицинскую помощь по тел. 03.

8.	ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1.	В помещении лаборатории "Электроники " ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разбрасывать материалы, загрязнять шкафы, столы и  полы;

- загромождать помещения, проходы к дверям и электрощитам;

- приносить и хранить легковоспламеняющиеся вещества (спирт, ацетон, бензин, бензол, лаки, нитрокраски). Необходимо помнить, что они воспламеняются при +28С.

8.2.	Во всех случаях пожара в электроустановках, или даже незначительного возгорания необходимо:

- выключением  элекрощита обесточить все агрегаты;

- вызвать пожарную охрану по телефону “01”;

- приступить к тушению пожара, имеющимися в лаборатории средствами (углекислотный огнетушитель).

8.3.	Для оказания первой медицинской помощи использовать аптечку.