ХХII городская научно-практическая конференция учащихся и студентов

“Содружество”

(муниципальный этап краевого форума “Молодёжь и наука”)

Секция: Энергоэффективность и ресурсосбережение.

Тип учебно-исследовательской работы: Проектно-исследовательская работа.

Тема: «Разработка точильного станка из старых деталей компьютера»

Выполнил:

Дядюшев Кирилл Евгеньевич

МБОУ «Лицей №174» 7Б класс

Руководитель:

Гаврилов Михаил Сергеевич,

Заместитель директора по ИКТ МБОУ «Лицей №174»

г. Зеленогорск 2017г.

Содержание

Цель, задачи, гипотезы……………………………………………………………………………3

Введение……………………………………………………………………………………………6

Практическая часть………………………………………………………………………………..6

Исследовательская часть. Исследуем объект…………………………………………………....9

Вывод………………………………………………………………………………………………11

Литература………………………………………………………………………………………...12

Цель, задачи, гипотезы

Цель моей работы  - доказать,  что детали старого компьютера можно использовать вторично.

Задачи:

- Разобрать старый системный блок компьютера;

- Выяснить, какие детали можно использовать повторно;

- Найти способ повторного использования деталей;

- Изучить работу и состав частей точильного устройства;

- Собрать действующую модель точильного устройства;

- Исследовать объект, придумать сферу применения;

- Сделать выводы, подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Гипотеза: детали компьютера можно использовать повторно с пользой для дела.

Объект исследования: запчасти системного блока компьютера, точильное устройство.

Введение

Рис.1. Системный блок питания со снятой боковой крышкой

Я часто вижу, как люди выбрасывают поломанные технические приборы. Некоторые люди не знают, что вещи можно использовать вторично.

I.Основное содержание

Этим вопросом я действительно заинтересовался, когда у меня в компьютере сломался жёсткий диск. Данные теперь нельзя считать, но жёсткий диск шумит, следовательно, двигатель в жёстком диске и плата управления исправны. Я задумался над тем, что с ним сделать.

На тот момент я имел сведения о работе жёсткого диска:

Если снять верхнюю крышку жесткого диска, мы увидим лишь плату электроники и еще одну крышку, под которой находится герметическая зона. Именно в этой гермозоне и расположены основные элементы HDD. Несмотря на распространенное мнение, что гермозона жесткого диска содержит вакуум, это вовсе не так – внутри гермозона заполнена очищенным от пыли сухим воздухом, а в крышке обычно имеется небольшое отверстие с очищающим фильтром, предназначенное для выравнивания давления воздуха внутри гермозоны.

- Плата электроники - представляет собой интегральную схему, которая осуществляет управление работой жесткого диска и обрабатывает сигналы, полученные со считывающих головок, преобразовывая их в понятные компьютеру сигналы ATA-стандарта. Плата контроллера имеет свой собственный процессор, устройства ПЗУ и ОЗУ, а также микросхему управления двигателем диска.

- Шпиндельный двигатель - электромотор, управляемый контроллером, который приводит в движение магнитный диск, вращая его со скоростью 5400-10000  оборотов в минуту (показатель скорости бывает разным в различных моделях HDD).

- Блок магнитных головок - конструкция, которая состоит из микросхемы предварительного усилителя-комутатора (усиливает сигнал, полученный при чтении с диска) и коромысла, на конце пластин которого расположены магнитные головки, при помощи них происходит считывание и запись информации на диск.

Магнитный диск - главный элемент винчестера, представляет собой пластину круглой формы, сделанную из алюминия или стекла и покрытую тонким слоем ферримагнитного материала, как правило, двуокиси хрома. Именно этот верхний магнитный слой и служит основой для записи данных при помощи магнитной головки. Как правило, в современных жестких дисках находится несколько таких магнитных дисков, называемых «блинами» и расположенных один над другим.

Практическая часть. Сборка.

II. Процесс изготовления устройства:

Шаг 1: Откручиваем боковую крышку компьютера, затем находим нужные нам детали, демонтируем все провода, которые присоединены к жёсткому диску, после  откручиваем:

- Жёсткий диск; 2)   Блок питания.

Рис.2. Системный блок компьютера со снятой боковой крышкой

Шаг 2:

Достаём всё это на стол.

Рис.2. Жёсткий диск и блок питания

Шаг 3:

Демонтируем корпус жёсткого диска, откручиваем магнитную головку. Далее на «блин» диска крепим двухсторонний скотч, вырезаем из плотного гофрокартон окружность такого же диаметра, как и «блин» диска, далее приклеиваем снова двухсторонний скотч и круг из гофрокартона. Итого получаем 2 слоя двухстороннего скотча и гофрокартона.

Жёсткий диск готов для подключения к блоку питания.

Рис.3. Разобранный жёсткий диск, в котором остался только двигатель.

Шаг 4:

Чтобы соединить жёсткий диск и компьютер нужно подключить плату в схеме к проводу на блоке питания.

Рис. 3. На рисунке показано, какой провод от блока питания нужно подсоединить к жёсткому диску.

Шаг 5:

Чтобы запустить блок питания его необходимо подключить главный провод в розетку. Но какие два контакта требуется замкнуть? Ответ прост. Нужно замкнуть на кабеле, который подключается к материнской плате, два контакта PS_ON#  и COM, например, скрепкой. За тем нам нужно прикрепить круг из наждачной бумаги к самому диску.

Рис.4. На рисунке показано стрелочкой, какие два провода нужно перемкнуть друг к другу.

Шаг 6:

Для проверки моего устройства потребуется, например, карандаш. Запускаем устройство.

Исследовательская часть. Исследуем объект

Наблюдаем за устройством. Видим, как диск вращается. Известно, что скорость вращения нашего жёсткого диска составляет 5400 оборотов в минуту. Переведём обороты в секунду. Скорость вращения в секунду 90 оборотов.

Я посмотрел другие варианты использования:

http://izobreteniya.net/chto-mozhno-izgotovit-iz-starogo-zhestkogo-diska/- На этом сайте показывают разнообразные варианты использования жёсткого диска.

Возможные сферы применения устройства:

1.Гончарный круг:

Гончарный круг — станок для формирования посуды и керамических изделий, позволяющий использовать инерцию вращения для создания формы изделий и повышения производительности труда.

Из этого можно сделать вывод. Если установить регулятор оборотов на устройство то

можно смонтировать полноценный гончарный круг.

2. Демонстрационная площадка. Она нужна для демонстрации ювелирных изделий, музейных предметов:

Необходимо снизить обороты двигателя. Для этого понадобиться установить регулируемый резистор. Заменить покрытие стола, возможно, добавить освещение от блока питания. Тогда мы получим полноценную презентационную площадку.

Вывод

В ходе проекта мы исследовали компоненты компьютера, изучили устройство точильного станка, деталям старого компьютера нашли разнообразное применение.

Мы выполнили все поставленные нами задачи и подтвердили нашу гипотезу:

Возможные доработки устройства:

- Монтирование кнопки включения/выключения, чтобы не прерывать работу

устройства путём выдёргивания шнура из розетки.

2.  Собрать ограждение (корпус) для установки для уменьшения разброса пыли;

3.  Изолировать блок питания под установку и применить поролон для уменьшения попадания пыли;

4. Установить регулятор оборотов для уменьшения шума и для использования установки как презентационной площадки в музее или ювелирном салоне;

5.   Замена наждачного круга на точильный камень.

Литература

1. О.С. Степаненко., «Сборка компьютера», издательство «Вильямс», 2009г., -544стр.

2. http://izobreteniya.net/chto-mozhno-izgotovit-iz-starogo-zhestkogo-diska/ -на этом сайте описано то, что можно сделать из старого жёсткого диска;

3. Эндерлайн Р., «Микроэлектроника для всех», издательство «МИР», 1985 г., - 233 стр.;

4. Роботы своими руками – http://www.prorobot.ru/myrobot.php?page=2;

5. В. П. Леонтьев, «Компьютер. Настольная книга школьника», издательство «Олма», 2007г., -499стр;