МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра  РиТК

##### Расчётно-графическое задание

#### по дисциплине: “Проектирование роботов и робототехнических систем”

### Проектирование роботизированного

### технологического комплекса

Выполнил:  студент гр. ЭМ 37-1

Гринь Д. А.______________

Проверил :

Воробьёв С. А._______________

КРАСНОЯРСК

2001 г.

Содержание.

Задание

Введение

- Подбор исходных данных для проектирования РТК.

- Организация работы РТК.

- Базовая компановка РТК первого типа.

- Планировка участка РТК вцелом.

  - Алгоритм “Анализ технологического процесса и формирование исходных данных для проектирования РТК”.

  - Алгоритм “Проектирование РТК с одним роботом”.

  - Геометрические согласования параметров робота и оборудования.

  - Прямая задача робототехники.

  - Определение скорости манипулирования.

Заключение.

Приложения.

Введение

Повышение производительности и качества продукции, выпускаемой в течение достаточно длительного периода в массовом и крупносерийном производстве, обеспечивается созданием и внедрением для конкретных видов изделий специальных или специализированных автоматов и автоматических линий. Переналадка таких сложных высокопроизводительных автоматов и линий на выпуск новой продукции либо невозможна, либо весьма ограничена.

Интенсивное развитие наиболее прогрессивных областей техники вызывает частое обновление продукции. В этих условиях длительность разработки, изготовления и освоения необходимого автоматического оборудования может повысить периодичность смены изделий, для производства которых оно предназначено. Эти недостатки в значительной мере преодолеваются за счёт унификации, построения типоразмерных рядов функциональных устройств и компоновки из них агрегатно-модульных систем (станков и линий). Необходимую гибкость производства изделий обеспечивает применение технологического оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

В настоящее время технологическое оборудование с ЧПУ объединяют в единые производственные комплексы с помощью транспортной и управляющей систем. Такие производственные комплексы, являющиеся высшей ступенью развития автоматизации, называют гибкими автоматизированными производственными системами (ГПС).

При анализе структуры и проектировании ГПС можно разбить её на ряд участков, обладающих некоторой функциональной независимостью друг от друга. Такие участки называют технологическими комплексами (ТК), а применение роботов – роботизированными комплексами (РК).

Роботизированный комплекс охватывает группу оборудования, в пределах которой изделия перемещаются только поштучно. Его началом (входом) и окончанием (выходом) являются различного рода накопители. В единый комплекс объединяется и технологическое оборудование, обслуживаемое общим роботом. Такой РК может одновременно обрабатывать различные изделия со своими отдельными накопительными устройствами. Роботизированные комплексы, в которых роботы только загружают и разгружают основное обрабатывающее изделие (технологическое оборудование), называются роботизированными технологическими комплексами (РТК). Именно такой РТК необходимо разработать в расчётном задании.

Задание

- Разработать технологический процесс изготовления указанных деталей;

- На основании имеющихся технологических процессов деталей подготовить исходные данные для проектирования РТК;

- Определить состав участков РТК, каждый из которых должен содержать только по одному роботу;

- Выполнить проектирование этих участков;

- Выполнить проектирование РТК в целом путём объединения ранее спроектированных участков;

- Графическая часть должна содержать планировку участков и РТК в целом.

Проектирование роботизированного технологического комплекса

  - Подбор исходных данных для проектирования РТК

В качестве объекта роботизации примем детали, представленные на рис. 1–2. Для этих деталей спроектируем РТК. Для начала выберем порядок изготовления деталей. Порядок изготовления представлен в операционных картах для каждого изделия. Согласно операционной карте, построим ориентированные графы изготовления деталей, учитывая, что каждый участок РТК должен содержать только по одному роботу. В качестве технологических роботов будем использовать робот ТУР 10К, параметры и вид которого представлены на рис.

Введём обозначения:

- Р – робот технологический;

- С – технологическое оборудование;

- Т – вспомогательный транспорт;

- Ребра графов – перемещение объектов обработки;

- В\ – вход РТК;

- В\\ – выход РТК;

Построим ориентированные графы изготовления деталей:

  - Организация работы РТК

Будем считать, что изделие обрабатывается последовательно на каждом без исключения оборудовании один раз (за одну установку).

Для удобства представления обобщённого алгоритма введём следующие обозначения:

1.3. Базовая компоновка РТК первого типа

Базовую компоновку построим таким образом, чтобы расстояние между соседним оборудованием и траекториями перемещения схватов от одного оборудования к другому были минимальными. Эти расстояния должны быть равными допустимым б с точки зрения работы операторов, а также исключать соударения при манипулировании, что учитывается поправкой   б*. Такое построение РТК обеспечит  минимальную протяжённость траектории манипулирования (при заданной ориентации оборудования и выхода из него). Следовательно, будем считать, что скорость манипулирования на всех участках одинаковая. В результате получим, что время манипулирования вблизи каждого оборудования и при обслуживании РТК в целом – минимально.

В соответствии с ориентированными графами и стандартами обозначения технологического оборудования, произведём базовую компоновку РТК первого типа.

Далее спланируем алгоритмы и спроектируем РТК:

1.4.1 Алгоритм «Анализ технологического процесса и формирование исходных данных для проектирования»

Условные обозначения в алгоритме.

Буквой А и цифрой стоящей за ней обозначаются блоки, которые обозначены в алгоритмах А1-А4 [1], а необозначеные в них блоки нумеруются простыми числами, причем в алгоритме А2-А4 нумерация будет продолжать нумерацию первого алгоритма.

Данные для блоков:

А1- Анализ технологического процесса , формирование исходных данных для проектирования – d, D, [Tp], tpj.

А2 – Формирование участков РТК, обслуживаемых отдельными роботами. Выбор количества роботов R, распределения между ними оборудования (, места Мn и способа передачи изделий между роботами.

А3 –корректировать технологический процесс?

1 – Переход к проектированию следующего участка РТК

А4 – Проектирование участка РТК. Выбор ПХ, П0,ПР, Кр, ОС, ОВ, (y, sy, V.

2 – Все участки РТК?

А5 – Корректировать формирование участков РТК?

А6 – Корректировать технологический процесс?

А7 – Компоновка РТК в целом из его участков, обслуживаемых отдельными роботами. Выбор s,(.

А8 – Корректировать участки РТК ПХ, П0,ПР,…,(u, s, V?

А9 – Корректировать формирование участков (, R,Mn?

3 – Корректировать технологический процесс?

1.4.2. Алгоритм «Проектирование участков РТК с одним роботом».

Данные для блоков:

А10 – Выбор количества роботов R=2.

А11 – Выбираем распределение оборудования между роботами: р1 = С1,В\ ; р2 = С2, В\ , В\\.

А12 – Граница раздела между участками проходит по оборудованию?

А13 – Передача изделий из схвата в схват возможна?

А14 – Корректировать технологический процесс?

А15 – Коррекция технологического процесса

А16 – Использованы все возможные коррекции р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ ,В\ .

А17 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

А18 – Организация дополнительной позиции передачи изделий

А19 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

А20 – Передача изделий в оборудовании возможна?

А21 – Корректировать технологический процесс?

А22 – Коррекция технологического процесса.

А23 – Коррекция р1 = С1, В\ ; р2 = С2, В\\ , В\ .

1.4.3. Алгоритм «Взаимосвязь между участками РТК»

Данные для блоков:

А24 – Выбор организации промежуточного хранения ПХ и порядка обслуживания роботом оборудования ПР.

А25 – Выбор последовательности расположения оборудования П0.

А26 – Выбор типа компоновки робота КР.

4 – Переход к следующему j-му оборудованию

А27 – Геометрическое согласование параметров робота и оборудования. Выбор ОС, СВ, (м.

А28 – Избежать соударения возможно?

5 – Все коррекции КР?

6 – Все j?

А29 – Коррекция КР

А30 – Коррекция ПХ

А31 – Коррекция П0 целесообразна?

А32 – Определение скоростей манипулирования V.

А33 – V<[V]?

7 – Все коррекции КР?

8 – Все коррекции ПХ?

А34 – Коррекция КР

А35 – коррекция ПХ

А36 – Коррекция МП,(,R.

А37 – Разработка линейной планировки РТК

9 – Переход от линейной к полярной планировке целесообразен?

А38 – Переход от линейной к полярной планировке

А39 – Пересматривать другие КР?

А40 – Пересматривать другие ПХ?

А41 – Пересматривать другие ОС, СВ, (м.

1.4.4. Алгоритм «Выбор ориентации оборудования и выхода из него схвата».

Данные для блоков:

А42 – Переход к следующей ориентации ОС

А43 – Совместимы КР и ОС?

А44 – Переход к следующей ориентации выхода из оборудования ОВ.

А45 – Переход точек траектории.

А46 – Соударение?

10 – Все ОС?

11 – Все Кр?

12 – Все ОВ?

А47 – Коррекция Кр

А48 – Коррекция ПХ

А49 – Шаг  к выходу из оборудования

А50 – Соударение?

А51 – Схват с изделия снят?

А52 – Из оборудования вышли?

А53 – Шаг к соседнему оборудованию

А54 – Соударение?

А55 – Из оборудования вышли?

13 – Все точки?

14 – Все ОВ?

А56 – Выбор ориентации выхода из оборудования ОВ

15 – Все ОС?

А57 – Выбор ориентации оборудования ОС

1.4.3. Геометрические согласования параметров робота и оборудования

На этом этапе выбираем ориентацию оборудования и выхода из него схвата. Необходимо перебрать все возможные вырианты ориентации оборудования (ОС) и ориентации выхода из оборудования (ОВ), отобрать из них допустимые и , наконец, выбрать ОС и ОВ, которые обеспечивают минимальную протяжённость траектории манипулирования или время перемещений робота вблизи рассматриваемого оборудования. Удовлитворительные ориентации будем отбирать по двум критериям:

- совместимость ориентации и вида схвата с ориентацией движений съёма изделия с оборудования;

- отсутствие соударений робота или изделия с оборудованием.

На основании предложенного алгоритма, проведём решение прямой задачи робототехники для выявления есть ли соударения оборудования с частями манипулятора. Следует отметить, что дальнейший расчёт будет выполнен в системе MathCAD.

  - Планировка участка РТК в целом

Учитывая базовую компоновку, ориентированные графы и технологическую карту изготовления деталей, изобразим планировку РТК в целом:

Расчитаем габаритные размеры РТК, учитывая размеры каждой единицы, входящей в его состав. Примем следующий размер системы управления оборудованием: 10000 х 700 х 2000 (длина х ширина х высота).

Длина РТК состоит из суммы ширины входного бункера, длины трёх станков сверлильно-фрезерных, одного токарного станка с ЧПУ, двух ячеек промежуточного хранения.

Ширина РТКскладывается из  длины входного бункера и ширины системы управления оборудованием.

Складывая параметры оборудования (см. Прил.1), получим:

- длина РТК – 19605 мм.;

- ширина – 14200 мм.

Так как в задании не были оговорены ограничения по размеру участков и РТК в целом, будем считать, что полученные результаты удовлетворяют организации РТК.

Заключение

В расчётно-графическом задании пременена методика проектирования РТК, позволяющая найти принципиальные и основные схемные решения организации, структуры и планировки РТК, отвечающие цели проектирования. При выборе параметров РТК использовались итеративные методы решения поставленных задач, то есть в процессе выполнения очередных этапов проектирования приходилось возвращаться к пересмотру ранее принятых решений. Предпосылки таких переходов заключаются в том, что в настоящее время большинство этапов проектирования разработчики должны выполнять не интуитивно, с превлечением графических методов, а с использованием ЭВМ. Следует обратить внимание на то, что лишь в случае формализации задачи проектирования РТК, возникает возможность её точного решения с обязательным использованием ЭВМ.

Приложения:

  - Параметры оборудования, использовавшегося для автоматизации

Приложение 1.

1.1. Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ 21104 П7 Ф4:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты | 3420х2850х3190 | мм. |
| 2 | Масса | 8000 | кг. |
| 3 | Размеры рабочей поверхности стола | 630х400 | мм. |
| 4 | Наибольшее перемещение стола | 630 | мм. |
| 5 | Наибольший диаметр инструмента: Сверление Растачивание | 35 125 | мм. мм. |
| 6 | Мощность эд/двигателя привода главного движения | 8,5 | кВт. |

  - Токарный патронно-центровой станок с ЧПУ модели 16К20Ф3С32:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты станка с выносным оборудованием | 3700х1700х2145 | мм. |
| 2 | Наибольший диаметр заготовки: Над станиной Над суппортом | 500 220 | мм. мм. |
| 3 | Наибольший диаметр заготовки | 870 | мм. |
| 4 | Частота вращения шпинделя | 22,4-2240 | 1/мин |
| 5 | Диаметр прутка, проходящего через отверстие шпинделя | 53 | мм. |
| 6 | Продольная подача | 0,01-40 | мм/мин |
| 7 | Поперечная подача | 0,005-20 | мм/мин |
| 8 | Масса станка | 4450 | кг. |
| 9 | Мощность электродвигателя | 11 | кВт. |
| 10 | Шаг нарезаемой резьбы | 0,01-40 | мм. |
| 11 | Частота тока | 50 | Гц. |
| 12 | Напряжение | 380 | В. |
| 13 | Число управляемых координат | 2 |  |

  - Робот ТУР-10К:

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты | 1200х1000х700 | мм. |
| 2 | Max радиус рабочей зоны | 1200 | мм. |
| 3 | Номинальная грузоподъёмность | 10 | кг. |
| 4 | Погрешность позиционирования | + - 0,25 | мм. |
| 5 | Max погрешность отработки траектории | 2 | мм. |
| 6 | Число степеней подвижности | 5 | шт. |

  - Входой и выходной бункер

| № | Параметр | значение | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты (длина х ширина ) | 10000х700 | мм. |
| 2 | Вместимост деталей | 1000 | шт. |

Литература

- Бурдаков С. Ф., Дьяченко В. А., Тимофеев А. Н. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. “Робототехнические системы” – М.: Высш. Шк., 1986, - 264 с.: ил.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. “Детали машин”. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов. – М.: Высш. Шк., 1984. – 336 с., ил.

- Решетов Д.Н. “Детали машин”, М., 1974, 655 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. “Расчет допусков размеров”. – М.: Машиностроение, 1981. – 189 с., ил.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А. Панов,

В.В. Аникин, Н.Г. Бойм и др..; Под общ. ред. А.А. Панова. – М.: Машиностроение. 1988. – 736 с.: ил.

- Авраменко В.Е. “Технология машиностроения. Нормирование сборочных операций”. Красноярск: 1983г.

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. “Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении”. Москва: 1976г.

# Text boxes

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Пров.

Разраб.

Дата

Подпись

№ документа

Изм. Лист

Воробьев С. А.

Лит.

## Лист

## Листов

### КГТУ     ЭМ - 37.1

Масса

#### Масштаб

Гринь Д. А.

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

А45

А44

12

11

10

А46

Конец

А57

15

А56

14

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

13

А55

А54

А53

А52

А51

А50

В\          Р1           В\\                                                       В\           Р2      В\\

С1                                                                        С2

Рис.1. Ориентированные графы изготовления деталей 1и 2,

где , С1 – токарный станок, С2 – сверлильно-фрезерный станок.

C2

Р2

Рис. 6. Базовая компоновка РТК первого типа для второго участка,

где              - робот ТУР-10К;       - вход;    - выход;

- бункер с заготовками;

C1

Р1

Рис. 5. Базовая компоновка РТК первого типа для первого участка,

А49

Рис. 4. Обобщённый алгоритм переходов для участка изготовления детали №2.

Лист

Дата

Подпись

Р22,9/15

Р21,1/8

Р22,16

Р23,9/15

Р22,1/8

Рис. 3. Обобщённый алгоритм переходов для участка изготовления детали №1.

А45

А44

А43

А42

Начало

Р13,9/15

Лист

Дата

Р12,1/8

Подпись

№ документа

Лист

Р11,1/8

Изм.

Лист

Дата

Р12,16

Р12,9/15

Рис. 2. Ориентированные графы изготовления деталей 1и 2

2                                                                                                                                                                                          2

Подпись

Р1              Р2                                                                                                                  Р3

1                         3                                                         1                                                                                                      3

№ документа

Лист

Изм.

ДА

ДА

ДА

ДА

№ документа

Лист

### Рис. 11. Планировка участков и РТК в целом

Входной и выходной бункер с заготовками

###### Участок № 1

###### Участок № 2

ДА

ДА

ДА

Р2

Изм.

Р1

Изделие № 2

###### Заготовка

Изделие №1

###### Заготовка

ДА

ДА

Токар-ная обра-ботка

Операция–фрезеро-вание

ДА

ДА

Операция-сверление

ДА

###### Рис. 8. Упрощенная технологическая карта изготовления деталей № 1 и № 2

Система упрвления

оборудованием

А31

А29

А30

А34

А35

А36

Конец

А41

А40

А39

А38

А37

9

7

8

А32

А33

5

6

А27

C1

Р1

C2

Р2

Рис. 7.  Окончательный выбор последовательности расположения оборудования для двух участков.

4

А26

А25

А28

А24

Начало

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

XP

YP

ОP

ХC

YC

Дата

n =  2

m =  1

m =  2

m =  3

Дата

Лист

Лист

Лист

№ документа

Подпись

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Изм.

Дата

Лист

ОC

X1(n=2)

X2(n=2)

Y1(n=2)                       Y2(n=2)

1

2

3

4

Рис. 9. Системы координат, где 1- патрон, 2 - деталь, 3 - сват, 4 - кисть

Рис. 10. Основные размеры оборудования о частей робота

Подпись

№ документа

Лист

70

300

400

ОC

m =  3

m =  2

m =  1

n =  2

YC

ХC

ОP

YP

XP

200

Изм.

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Конец

А15

А22

А21

А20

А19

А18

А17

А16

А15

А14

А13

А11

А12

А10

Начало

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Конец

3

А9

А8

А7

А6

А5

2

А4

1

А3

А2

А1

Начало

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.