## Slide 1: АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

## Slide 2
. Кулачковые механизмы и законы движения
а — теоретические профили кулачков с роликовым и плоским толкателями;
б — законы движения ведущего звена

## Slide 3
План скоростей строится по известным принципам графического кинематического исследования механизмов.
Вектор скорости точки А2, принадлежащей звену 2 — толкателю, определяется из векторного уравнения
План ускорений строится по тем же принципам

## Slide 4
СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
Синтез включает несколько этапов:
выбор типа механизма, т. е. правильной кинематической схемы, обеспечивающей требуемый закон движения;
2) выбор и обоснование закона движения толкателя;
3) определение основных размеров звеньев, обеспечивающих его прочность, долговечность и высокий КПД.
Закон движения ведомого звена должен удовлетворять кинематическому и динамическому условиям.
Законы движения ведомых звеньев
Расчетная схема механизма

## Slide 5
Графическое дифферен- цирование
Ось абсцисс разбивают
на равные участки t 1, t2, t3 и проводят соответствующие ординаты. Кривую заменяем хордами 0,1,2,3 . Откладываем вспомогательный отрезок h.Из полюса р проводим лучи до пересечения с осью ординат и переносим значения на середины участков. Соединяя плавной линией полученные точки, имеем график производной. Для получения начального и конечного значений необходимо экстраполировать кривую за пределы данного учаастка. Заметим: при дифференцировании графика скоростей получаем значения касательных ускорений. Нормальные ускорения следует находить через линейные скорости и радиус кривизны

## Slide 6
Графическое интегрирование
Графическое интегрирование - задача, обратная дифференцированию. Положим, задан график ускорения w = f(t) (а) и требуется построить график скорости v = f(t).
Разбивая ось времени на ряд участков, заменяют внутри каждого участка переменное ускорение средним его значением, проводя горизонтальный отрезок чтобы площади выступающих и входящих площадок были одинаковыми (а). Ординаты полученных средних ускорении сносят на ось ускорений и соединяют лучами /, //, ///... с полюсом Р, взятым на расстоянии Н мм от начала координат.

## Slide 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ МЕХАНИЗМА
Схемы к определению начального радиуса кулачка

## Slide 8
Так как отношение
то отрезки
Для работы механизма должно быть соблюдено условие

## Slide 10
Лекция завершена