## Slide 1: Механические передачи зацеплением
Зубчатые передачи

## Slide 2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Зубчатыми называют механизмы, в которых движение между звеньями передается последовательным зацеплением зубьев
Достоинства: передача мощностей до 150 тыс. кВт и скоростей до 200 м/с; КПД передачи
до 0,97...0,98 ; простота технического обслуживания и компактность.
Недостатки: сравнительно высокая трудоемкость изготовления колес, появление шума в процессе работы и т. д.
У зубчатого колеса условно различают тело и зубчатый венец.
. Прямозубые передачи:
Колесо, радиус которого равен беско­нечности, называют зубчатой рейкой .

## Slide 3
Передачи классифицируют :
По расположению осей: цилиндрические; конические ; червячные;
винтовые; гипоидные , гиперболоидные и др.
По виду зацепления зубьев: внешнего и внутреннего зацепления.
По характеру движения осей: обычные передачи, планетарные передачи.
По направлению зубьев: передачи с прямыми и криволинейными зубьями.
По профилям зубьев колес: на: передачи с эвольвентным зацеплением; передачи с циклоидальным зацеплением; передачи с зацеплением Новикова.
По исполнению: открытые(тихоходные) передачи,
закрытые (быстроходные) передачи.
Различают силовые и несиловые передачи.
Зубчатые передачи понижающие частоту вращения ведомого вала- редукторы, повышающие частоту вращения вала - мультипликаторы.
а — коническая; б—червячная;
в — винтовая;
г — цилиндричес-
кая с внутренним зацеплением

## Slide 4
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
Два звена , действуя друг на друга в точке С
контакта, вращаются в противоположные
стороны с угловыми скоростями
и
Окружные (линейные) скорости точки С
на каждом звене
Проведем через точку С нормаль п — п и
касательную
к профилям звеньев

## Slide 5
разложим скорости Uс1 и
на нормальные
U
= U
cos c2 = 2O2N2
U
= U
cos c1 = 1 O1N1
и касательные составляющие
где
угол между абсолютной скоростью точки контакта тела
и нормалью к профилю в этой же точке, численно равен углу между радиусом
и перпендикуляром
опушенным из центра вращения звена на нормаль
Условие контакта звеньев будет обеспечено при равенстве:
U
= U
U
= U
sin c1


sin c2
c1
U
Тогда получим:
U
U
=

## Slide 7
Соединим центры
и
прямой и обозначим буквой П точку
пересечения этой прямой с нормалью
Тогда из полученных треугольников
и
найдем
Основной закон зацепления:
нормаль к профилям в точке контакта делит межцентровое расстояние на отрезки, обратно пропорциональные угловым скоростям звеньев.
угловых скоростей звеньев при передаче движения от звена 1
к звену 2 называют передаточным отношением и обозначают -
и зафиксированных центрах О1 и 02 точка П занимает на линии центров неизменное положение и называется полюсом.
Профили зубьев, обеспечивающих =const называют сопряженными
Наиболее технологичным является эвольвентный профиль/
Существуют и другие виды зацеплений (циклоидальное, цевочное, часовое и др.).
Широкое распространение получило зацепление Новикова .
При
Отношение

## Slide 8
ЭВОЛЬВЕНТНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ
Эвольвентой (от лат. слова evolvens) называют плоскую кривую, являющуюся разверткой другой плоской кривой, называемой эволютой.
Для образования зубьев колес в качестве эволюты используют окружность диаметром d b, называемую основной.
Эвольвенту этой окружности будет
описывать любая точка прямой
линии (производящей прямой),
перекатываемой по ней без
скольжения .
Начальная точка М эвольвенты лежит
на основной окружности

## Slide 9
Углы развернутости , профиля и эвольвентный угол Ө ,
-инволюта угла
образуемые радиальными прямыми ОМ, ОB и ON,
связаны между собой зависимостью:
Ө =
Дуга MN равна отрезку BN
MN = rb ,
ВN = rb tg
Радиус основной окружности
является единственным параметром эвольвенты
r =
/ cos  ,
радиус-вектор эвольвенты

rb
rb
где
˘
ˉ
ˉ
˘

## Slide 10
Зацепление эвольвентных профилей.
Рассмотрим передачу вращательного движения между параллельными осями О1 и 0 2 с; межосевым расстоянием w и передаточным отношением i .
и
определяют положение полюса зацепления П на отрезке
Точки контакта колес, двигаясь по линии зацепления со скоростью
перемещаются в относительном движении неравномерно по профилям зубьев, т. е. сопряженные профили будут перекатываться один по другому со скольжением.
На каждом колесе имеется по одной соосной поверхности у которых вектор относительной скорости в точке касания равен нулю. Эти поверхности называют начальными, а окружности, принадлежащие им,— начальными окружностями.
Диаметры начальных окружностей

## Slide 11
Он связан с диаметром основной окружности формулой
Межосевое расстояние передачи аw выразим через диаметры основных
окружностей
Введем в расмотрение шаг
по основной окружности — расстояние между соседними эквидистантными профилями по дуге основной окружности.
Нормальное зацепление пары зубьев возможено при условии равенства
где
и
— шаги по основной окружности колес.
Отюда следует что:
- пара эвольвентных профилей с диаметрами
и
может зацепляться при различных межосевых расстояниях
-эвольвентные колеса с любыми числа­ми зубьев могут сцепляться друг с другом, если шаги их равны;
-эвольвентные колеса могут сопрягаться с рейкой, имеющей произвольный угол профиля, если их основные шаги равны.

## Slide 12
Изготовление колес.
Зубчатые колеса изготовляют на станках..
Зубья нарезают методом копирования либо методом обкатки(огибания)
Для унификации изготовления зубчатых колес и обеспечения сопряженности их профилей нарезание зубьев производят инструментами на основе так называемого исходного контура (ГОСТ 13755—81).
контуры рейки (ДП —делительная прямая)

## Slide 13
Инструмент имеет форму рейки.
Одним из основных параметров контура является модуль
где р — шаг зубьев, расстояние между одноименными профилями соседних зубьев рейки по делительной или другой, параллельной ей прямой.
Делительной называют прямую, на которой теоретическая толщина зуба
равна ширине впадины.
Модуль является нормированным шагом зацепления.
Стандартом предусмотрен широкий набор модулей,
Для модулей свыше 1 мм исходный контур является прямобочным и имеет :
профильный угол
= 20°
(здесь
— коэффициент высоты головки зуба);
толщина зуба по делительной прямой s = 0,5p;
радиальный зазор с = с*m (здесь с* = 0,25 — коэффициент радиального зазора) и
радиус закругления у корня зуба
= 0,384т.
глубина захода

## Slide 14
Начальная окружность в процессе нарезания зубьев на колесе катится по начальной прямой рейки, и шаг рейки умещаетсяся на ней
раз.
— число нарезаемых зубьев на колесе), т.е.
Диаметр делительной окружности равен:
Делительная окружность и прямая могут иметь относительное смещение.
Смещению условно присваивают знак.
Если делительная прямая не пересекает и не касается делительной окружности, смещение считают положительным; если пересекает — отрицательным.
Делительная окружность является параметром зацепления при изготовлении колес методом обкатки.

## Slide 15
Зубья колес,
Благодаря смещению инструмента удается снизить минимально допустимое число зубьев на колесе без утонения (подрезания) их у основания.
нарезанных с различным смещением инструмента.
Смещение изменяет форму зуба.
Положительное смещение приводит к утолщению зу­ба у основания и уменьшению кривизны профиля
. Такие изменения формы способствуют повышению его прочности.

## Slide 16
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ПРЯМОЗУБЫХ ПЕРЕДАЧ
Основные размеры колеса
Диаметр делительной окружности равен::
Диаметр основной окружности колеса
Шаг по основной окружности
Диаметр окружности впадин
Диаметр окружности вершин для сохранения
теоретического радиального зазора
Толщина зуба по делительной окружности равна
ширине впадины рейки по начальной прямой
Высота зуба
,
Высота головки зуба
Высота ножки зуба

## Slide 17
Зацепление эвольвентной цилиндрической передачи с нулевыми колесами

## Slide 18
Особенности зацепления пары эвольвентных колес.
Передачи без смещения имеют
В таких передачах угол зацепления
численно равен углу профиля
исходного контура
а межосевое расстояние
где а—делительное межосе­вое расстояние.
В таких передачах начальные окружности совпадают с делительными
Передачи со смещением образуются из колес, нарезанных со смещением. Если коэффициенты смещения колес
и
равны по величине, но
противоположны по знакам, то
Такая передача называется равносмещенной и для нее, как и в передаче без смещения.
Если
то в такой передаче угол зацепления
и межосевое расстояние

## Slide 19
Эвольвентный угол, соответствующий углу зацепления,
Зная инволюту
по таблице эвольвентных углов можно найти угол зацепления
В расчетах зубчатых передач по традиции вместо передаточного отношения
используется передаточное число
.. Для понижающих передач
Межосевые расстояния редукторов стандартизованы
=40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500 мм).
Для нестандартных передач можно не придерживаться этих значений.
Геометрическому расчету передачи обычно предшествует кинематический расчет:
Определение передаточного числа и числа зубьев шестерен.
Если задаться целью изготовить колесо с то
при нарезании зубьев без смещения можно изготовить колесо лишь с
Вводя положительное смещение инструмента, можно получить
= 12 и менее.
u
u
17.

## Slide 20
Кинематика передач.
Основной кинематической характеристикой зубчатой передачи является передаточное отношение u
. Несложно убедиться, что
Отношение числа зубьев большего колеса к числу зубьев меньшего колеса (шестерни) называют передаточным числом и обозначают буквой и. Передаточное число либо равно передаточному отношению, либо является его обратной величиной.
Кинематическая схема
двухступенчатой зубчатой
передачи
Число зубьев у колеса от 10 - 13 до 100 - 130 . При этом u зубчатой пары будет лежать в пределах от 10 до 0,1.

## Slide 21
Если u выходит за эти пределы, применяют ряд зубчатых колес, располагая
между валами промежуточные валы и закрепляя на них колеса с числом зубьев
получим передачу, состоящую из двух ступеней:
и
Если угловая скорость вала 1 равна
то угловая скорость вала 2
Угловая скорость вала 3
С учетом этих равенств получим
Таким образом, угловая скорость ведомого вала ряда равна угловой скорости ведущего вала, умноженной на дробь, в числителе которой стоит произведение числа зубьев ведущих колес ступеней, а в знаменателе — произведение чисел зубьев ведомых колес.
Общее передаточное отношение ряда
u13

## Slide 22
Усилия в прямозубых передачах (статика передач).
Нормальная сила между парой контактирующих зубьев Fn =
где
— контактное напряжение; Ак — площадь поверхности контакта.
Эта сила направлена по линии зацепления (как по общей нормали к рабочим поверхностям зубьев) так, что момент этого усилия относительно оси колеса уравновешивает вращающий момент
.
Нормальная сила Fn используется для расчета валов и поддерживающих валы опор. Для упрощения принимают, что она ириложена в полюсе П зацепления.
Силу
раскладывают на окружную
и радиальную
составляющие:
— угол зацепления; Т -- вращающий момент на колесе (шестерне) диаметром делительной окружности d.
В расчетах на прочность можно принимать '
Направление действия окружной силы для колеса совпадает с направлением его вращения.
Вектор радиальной силы у колеса
с внешним зацеплением направлен к центру.

## Slide 23
КОНСТРУКЦИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Колеса небольших диаметров (менее 100...150 мм) изготовляют цельными из штампованных заготовок без углубления
Колеса большего диаметра (до 400...500 мм) выполняют (для уменьше­ния массы) с углублениями и отверстиями .В единичном и мелко-серийном производстве заготовки таких колес получают из сортового проката или поковок, полученных свободной ковкой, а в крупносерийном и массовом производстве— штамповкой .
Колеса больших диаметров (свыше 400...500 мм) изготовляют
сварными или литыми.
Зубчатый венец делается за одно целое с валом (вал-шестерня), если толщина обода в месте, ослабленном шпоночным пазом, будет меньше 2,5 m а также при высоких требованиях к точности центрирования колеса на вале.
Валы-шестерни выполняют обычно из кованых заготовок.

## Slide 24
Консрукции зубчатых колес

## Slide 25
Редукторы.
Редуктором называют агрегат с передачами зацепления, который предназначен для повышения вращающего момента и уменьшения угловой скорости приводного двигателя.
Используются в качестве передаточного механизма привода.
Редукторы общего применения в приводах комплектуются четырехполюсными электродвигателями. Для обеспечения потребностей народного хозяйства промышленность выпускает редукторы и мотор-редукторы в широком диапазоне передаточных отношений от
до
Около 75 % редукторов изготав­ливается в двухступенчатом исполнении при i = 8...40.
Зубчатые редукторы выпускают серийно в одно-, двух- и трехступенчатом исполнении
. Ряд одноступенчатых редукторов цилиндрических типа ЦУ обеспечивает передачу вращающих моментов на тихоходном валу от 250 до 4000 Н-м при
Ряд двухступенчатых редукторов цилиндрических типа Ц2У в диапазоне
способен передать момент
= 250...4000 Н-м.
Промышленность выпускает редукторы Ц2У-Н и Ц2Н с зацеплением Новикова и др.

## Slide 26
Распространены соосные редукторы которые имеют меньшие габариты по длине.
Для улучшения условий работы наи­более нагруженной тихоходной ступени изготовляют редукторы с раздвоенной быстроходной ступенью в виде двух косозубых пар для обеспечения равномерного распределения
нагрузки между ними.
Такие редукторы имеют на 20 % меньше массу, чем редукторы с развернутой схемой колес, но более трудоемки в изготовлении.
Трехступенчатые редукторы типа Ц3У и др. имеют развернутую схему расположения колес .Используются также трехступенчатые редукторы с раздвоенной второй ступенью.
Промышленность серийно выпускает мотор-редукторы — агрегаты, в которых .конструктивно объединены электродвигатель и редуктор:
мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные типа МЦ2С ,
мотор-редукторы планетарные зубчатые двухступенчатые типа МПз2 и
мотор-редукторы волновые гори­зонтальные типа МВз.
Получили распространение навесные редукторы и мотор-редукторы. Их выходной вал выполняется полым со шлицевым отверстием или канавкой под шпонку. Такой вал соединяется непосредственно с входным валом
приводимой машины.

## Slide 27
Кинематические схемы редукторов

## Slide 28
Комбинированный привод.
Приводом называют устройство, приводящее в движение машину или механизм. Он включает в себя обычно:
источник энергии — двигатель,
передаточный механизм на основе механических передач, согласующий скорости и моменты двигателя и рабочего органа машины (механизма),
и аппаратуру управления.
В случаях, когда угловые скорости валов совпадают, применяют непосредственное их соединение муфтой (вентиляторы, насосы и т.п.).
Привод реализуется применением передач разных типов (например, ременной и зубчатой, ременной, зубчатой и цепной и т.д.),
а также многоступенчатых однотипных передач .
Передачи разных типов можно располагать в кинематической цепи в
произвольной последовательности.
Но нагруженность передач, габариты и ресурс зависят от положения передач
в кинематической цепи и разбивки передаточного отношения привода.
В понижающем приводе по мере удаления от двигателя частота вращения колес, шкивов и звездочек снижается, а нагруженность соответственно возрастает.
Поэтому в качестве низкооборотных ступеней целесообразно использовать передачи с более высокой нагрузочной способностью. Например, привод из ременной и зубчатой передач будет иметь меньшие габариты

## Slide 29
Схемы комбинированных приводов
1 — электродвигатель; 2 — ременная передача; 3— зубчатый редуктор;
4 — цепная пе­редача; 5 — конвейер

## Slide 30
Лекция завершена