## Slide 1: ПРУЖИНЫ . УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Корпусные детали
Часть 2

## Slide 2
Пружины и упругие элементы используют в конструкциях в качестве виброизолирующих, амортизирующих, аккумулирующих, натяжных, динамометрических и других устройств.
Классификация пружин.
По виду воспринимаемой нагрузки различают:
пружины растяжения,
сжатия,
кручения и
изгиба.
По геометрической форме их называют
винтовыми,
спиральными,
прямыми и др.
В зависимости от назначения пружины бывают
силовыми
измерительными (
амортизирующими и т. д.

## Slide 3
В машиностроении наиболее распространены
винтовые цилиндрические пружины растяжения , сжатия и кручения , а также фасонные пружины сжатия .
а — тарельчатая; б кольцевая; в — спиральная; г — стержневая; д — рессора
Реже применяют специальные пружины:
тарельчатые и кольцевые - сжатия (спиральные и стержневые); кручения; листовые (рессоры).

## Slide 4
Пружины растяжения навивают без просветов между витками с начальным надавливанием витков, компенсирующим частично внешнюю нагрузку.
Пружины сжатия навивают с просветом между витками, на 10...20 % превышающим осевые перемещения витка при наибольшей нагрузке.
Пружины кручения навивают с малым углом подъема и небольшими зазорами между витками (0,5 мм).
Для передачи внешней нагрузки пружины (диаметра до 3…4 мм) снабжают зацепами в форме отогнутых последних витков
Для ответственных пружин диаметром свыше 4 мм часто применяют закладные зацепы, но они менее технологичны.

## Slide 5
Основные параметры витых пружин.
Пружины характеризуются : d - диаметром проволоки;
Do средним диаметром ;
индексом c = Do/d;
n - числом рабочих витков ;
длиной рабочей части -H0;
шагом витков- t = Ho/h ;
углом подъема витков
Индекс пружины характеризует кривизну витка. Пружины с индексом
С применять не рекомендуется из-за высокой концентрации
напряжений в витках..
Основными материалами пружин являются: высокопрочная специальная пружинная проволока I, II и III классов диаметром 0,2...5 мм, высокоуглеродистые стали 65, 70, марганцовистая сталь 65Г, кремнистая сталь 60С2А, хромованадиевая сталь 50ХФА и др.
Для работы в агрессивной среде пружины изготовляют
из цветных сплавов.
Для защиты от окисления пружины покрывают лаком, оксидируют, наносят цинковое или кадмиевое покрытие.

## Slide 6
. РАСЧЕТ ВИТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН
Под действием осевой растягивающей силы F в поперечном сечении пружины будет действовать поперечная сила F и момент Мz = F Do/2, плоскость которого совпадает с плоскостью пары сил F. нПоперечное сечение витка наклонено к плоскости момента на угол а.
Проекции силы F на оси х, у и z и
момент T равны
Угол подъема витков мал (
поэтому можно считать, что сечение
пружины работает лишь на кручение

## Slide 7
Условие прочностной надежности пружины
где k — коэффициент, учитывающий кривизны витков ;
Для проволоки круглого поперечного сечения
Осевое перемещение пружины
где
— осевая податливость пружины.
— осевая податливость одного витка

## Slide 8
Тогда
G — модуль сдвига,
Е — модуль упругости материала пружины.
Диаметр проволоки, обеспечивающий необходимую прочность пружине
с заданным индексом с :
Для пружин из сталей 60С2, 60С2Н2А и 50ХФА принимают:
=750 МПа для пружин неответственного назначения;
= 400 МПа — для ответственных динамически нагруженных пружин.
Необходимое число рабочих витков n определяют по заданному упругому перемещению пружины
В зависимости от назначения пружины усилие предварительной затяжки
F1 =(0,1 - 0,5) F2.
Число витков округляют до полувитка при
и до одного витка при n > 20.

## Slide 9
Полное число витков n1 = n + (1,5...2).
1,5...2 витка идут на создание опорных поверхностей .
При больших нагрузках и ограниченных габаритах используют составные пружины сжатия , навивку соседних пружин выполняют в противоположных направлениях (левом и правом).
Для предотвращения выпучивания пружины от потери устойчивости при больших значениях Ho/Do пружину следует ставить на оправках или монтировать в гильзах.
Распространены многожильные пружины, в которых вместо проволоки используется трос, свитый из двух - шести проволок диаметра (d = 0,8...2,0 мм).
Благодаря высокой демпфирующей способности (за счет трения между жилами) и податливости, многожильные пружины хорошо работают в амортизаторах и других подобных устройствах.
В конструкциях, работающих в условиях вибраций и ударных нагрузок, применяют фасонные пружины.

## Slide 10
РЕЗИНОВЫЕ УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Резиновые упругие элементы применяют в конструкциях упругих муфт, вибро и шумоизолирующих опорах и других устройствах для получения больших перемещений.
Такие элементы обычно передают нагрузку через металлические детали (пластины и трубки и т. п.).
Преимущества :
электроизолирующая способность; способность (рассеяние энергии в резине достигает 30...80%);
высокая демпфирующая способность аккумулировать большее количество энергии на единицу массы, чем пружинная сталь (до 10 раз).
Материал элементов — техническая резина с пределом прочности
МПа; модуль сдвига G = 500...900 МПа.

## Slide 12
Детали корпусов. Являются наиболее металлоемкими и трудоемкими. Их рациональное проектирование дает значительные эффекты (экономические, эксплуатационные и др.).
Конструкции и материалы.
Корпус редуктора (вместе с крышкой) имеет сложную форму и подвержен действию пространственных нагрузок. Расчет деталей корпуса на прочность и жесткость возможен лишь методами теории упругости.
Конструкции деталей корпусов сложны и разнообразны.
На практике их конструируют по прототипам.
Невысокая нагруженность корпуса редуктора позволяет изготавливать его тонкостенным, а жесткость обеспечивать с помощью ребер и соответствующих утолщений. Для облегчения изготовления корпуса выполняют с разъемом по плоскости, проходящей через оси валов.
Экономически целесообразный способ изготовления - литье , а материал - серый чугун марок СЧ10 или СЧ15.
Корпуса могут отливаться из сталей, алюминиевых и магниевых сплавов,
а при единичном производстве сваривают из сталей марок Ст2, СтЗ.

## Slide 13
Корпус червячного редуктора
Стыковые поверхности корпуса и отверстия под подшипники обрабатывают на станках.
Для защиты от коррозии и в декоративных целях детали корпусов покрывают красками и др. покрытиями.
Толщину ребер жесткости под гнездами подшипников назначают не более 0,8 толщины стенки, к которой примыкает ребро.
Ширину фланцев основания и разъема назначают несколько большей размера гаек соединений корпуса с крышкой и редуктора с основанием (рамой).

## Slide 14
УПЛОТНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ
Обеспечивают нормальную работу машин, приборов и аппаратов, предотвращая утечки рабочей среды (масла, газов) и защищая их от окружающей среды. Уплотнения и уплотняющие устройства, можно подразделить на:
уплотнения для неподвижных соединений (деталей) и
уплотнения и устройства для уплотнения подвижных деталей.
Оценку эффективности уплотнения (герметичности) производят визуально, течеискателями и т. д.
Уплотнения неподвижных соединений.
К числу соединений, подлежащих уплотнению, относятся болтовые
соединения корпусов различных аппаратов высокого и низкого давления, крышек редукторов, двигателей и многих других машин.
Их уплотнение достигается за счет сжатия прокладок, колец и других уплотняющих элементов, при затяжке болтов.
Прокладки и кольца имеют различное поперечное сечение и форму в плане, соответствующую форме стыка.
Их изготовляют из листовых материалов (картона, паронита, асбеста, резины, алюминия, меди, стали и др.).

## Slide 15
В некоторых случаях (при монтаже подшипников и т. д.) прокладки используют одновременно и в качестве регулировочных.
Для повышения герметичности иногда прокладку (стык) перед постановкой промазывают краской, пастой или герметизирующей мастикой
У п л о т н е н и я ф л а н ц е в:
плоской прокладкой;
линзовой прокладкой;
врезающимся кольцом

## Slide 16
Получили распространение уплотнения по торцовым поверхностям (в).
Для уплотнения выходных хвостовиков валов (окружная скорость до 6 м/с) применяют упругие стальные шайбы (г) толщиной 0,3...0,5 мм.
Уплотнение подвижных деталей.
Необходимо для уплотнения выступающих из корпусов вращающихся хвостовиков валов.
В узлах, где рабочая жидкость и смазка не находятся под давлением, а окружная скорость вала не превышает 5...7 м/с, применяют
контактные (контактирующие) уплотнения в виде манжет

## Slide 17
Бесконтактные устройства
Применяют для уплотнения деталей, вращающихся с большими скоростями. Наиболее простое уплотнение щелевого типа .
Зазор щелевого уплотнения между крышкой и валом заполняют пластичным смазочным материалом, защищающим подшипник от попадания извне влаги и пыли.
Распространение получили лабиринтные уплотнения (а) в которых уплотняющий эффект достигается за счет длинной щели из чередующихся радиальных и осевых зазоров.
В конструкциях используют и другие типы уплотнений с принципом действия на основе использования центробежных сил, а также комбинированные уплотнения (, в, г).

## Slide 18
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И УСТРОЙСТВА
Смазывание трущихся деталей машин (винтов, зубчатых колес, подшипников и др.) производят жидкими минеральными или синтетическими маслами, пластичными (консистентными) и твердыми смазками.
В качестве жидких масел используют минеральные масла (индустриальное, турбинное, трансформаторное, цилиндровое и др.), сохраняющие свои свойства до температуры 120 °С при длительной работе.
Кальциевые смазки (солидолы) применяют при длительной работе деталей до температуры 60 °С.
Натриевые смазки (консталины) более тугоплавки, их допустимо использовать при темпера­турах до 100... 120 °С. Литиевые смазки могут работать при температу­рах от 60 до 150...200°С.
Твердые смазки (коллоидальный графит, дисульфит молибдена, фтористые соединения и т. п.) используют для деталей, работающих в вакууме, в условиях очень низких температур («­100 °С) или весьма высоких температур (»300 °С), при работе в агрессивных средах, не допускающих присутствия какого-либо количества масла или даже паров.
Применяют различные способы подачи смазочных материалов к деталям и узлам.

## Slide 19
Разовое или периодическое закладывание, или намазывание, используют для смазывания шарниров, резьбовых соединений, цепей передач, низкооборотных подшипников скольжения, подшипников качения при окружной скорости вала не свыше 10...15 м/с и др.
Пластичные смазки закладывают в корпуса подшипников (в объеме '/з...'/2 свободного пространства), намазывают при сборке или подают периодически через индивидуальные смазочные устройства.
Окунанием в масляную ванну смазывают зубчатые передачи редукторов, коробок передач, высокооборотные цепные передачи, а также шарикоподшипники.
Тихоходные колеса погружают на '/з радиуса, а быстроходные колеса - не более чем на одну или две высоты зуба.
масленка
с крышкой
масленка
фитильная
масленка
с шариком
пресс-
масленка

## Slide 20
Подача смазки фитилями или дозирующей масленкой) используется в основном для смазывания высокооборотных малогабаритных подшипников, а также цепных передач.
Разбрызгиванием масла из общей масляной ванны смазывают червячные передачи (при нижнем расположении червяка), а также подшипники редукторов коробок передач станков и автомобилей.
Разбрызгивание и «масляный туман» создаются погруженными в масло зубчатыми колесами, маслоразбрызгивающими кольцами.
подшипников скольжения (работа в режиме жидкостного трения) и подшипников качения мощных высокоскоростных редукторов, электроприводов, центрифуг к др. Масло с помощью насоса (шестеренчатого, плунжерного и др.) по трубопроводам доставляется к деталям и разбрызгивается принудительно с помощью
струйных форсунок.
Смазку приборных устройств производят обычно в процессе сборки, закладывая ее в количествах, достаточных для эксплуатации
в течение ресурса.
Циркуляционная подача масла применяется для смазывания
Заливку масла в корпус подшипника производят до центра тела качения, занимающего в подшипнике нижнее положение.

## Slide 21
Лекция завершена
! !