## Slide 1: Кинематический анализ механизмов

## Slide 2: Задачи кинематического исследования
Определение положений звеньев,
траекторий движения точек,
их скоростей и ускорений.
Считаются известными структурная схема, размеры звеньев и закон движения ведущего звена.
Определение кинематических параметров проводится в порядке присоединения структурных групп к ведущему звену н стойке, в соответствии с формулой строения механизма.
В результате кинематического анализа получают;
1) исходные данные для динамических расчетов:
2) для расчета сил инерции и моментов от сил инерции, 3)кинетической энергии и мощности, необходимой для его привода.
Кинематическое исследование выполняют графическими и аналитическими методами.
Графические отличаются наглядностью и простотой, но не обеспечивают достаточно точных результатов.
Аналитические методы :
позволяют получить требуемую точность вычислений ;
установить функциональную зависимость кинематических величин от размера звеньев и параметров движения ведущего звена;
отличаются большой сложностью и трудоемкостью вычислений.

## Slide 3: Достоинства и недостатки методов
Графочисленные методы кинематического исследования
позволяют определять положения звеньев, скорости и ускорения их точек, с погрешностью 2...5%, это удовлетворяет потребностям технических расчетов,
обладают наглядностью и отличаются удобством контроля.
Графические методы основаны на геометрических построениях, заменяющих аналогичные аналитические и численные операции.
Точность графических методов достаточна для решения многих практических задач.
Графические методы затруднительны, если требуется провести большой объем однообразных построений , и не могут быть использованы непосредственно, если требуется высокая точность результата .
Аналитические уравнения в большинстве случаев получаются сложными, практическое применение их весьма затруднительно, но для простейших механизмов аналитический путь исследования вполне пригоден.
Аналитические формулы позволяют
выяснить влияние отдельных параметров на характер движения механизма, установить вид кривых, описываемых отдельными точками механизма,
подобрать размеры механизма по заданным условиям.
В связи с появлением ЭВМ аналитический путь находит все большее применение .

## Slide 4: П л а н ы м е х а н и з м о в
План механизма - изображение кинематической схемы механизма , соответствующей определенным положениям начального звена в выбранном масштабе.
План механизма строится в масштабе. Масштабом физической величины называют отношение численного значения этой величины к длине отрезка в миллиметрах. Масштаб длин для плана механизма есть отношение длины какого-либо звена в метрах к отрезку, изображающему эту длину на чертеже в миллиметрах (м/мм) .
При построении планов механизма сначала следует найти его крайние положения, ограничивающие траектории точек звеньев, совершающих возвратное движение

## Slide 5: Пример построения плана положений.
Заданы : lОА = r - длина кривошипа lАВ=l - длина шатуна, ОА=1 - угловая скорость ведущего звена ОА.
Построение планов кривошипно-ползунного механизма в масштабе l ведут из крайнего положения АО При = const.
Кривошип перемещается от начального положения на равные углы поворота через равные промежутки времени.

## Slide 6
Положения шарнира В ползуна определяют , делая засечки ради-
усом АВ из каждого положения Ai на траектории движения точки В. Соединяя последовательно точки Ао ,А1,. ..,Ап с точной 0 и с соответствующими точками Во , B1,....,Bi- получают кинематическую схему механизма.в двенадцати положениях.
Точка А занимает равностоящие положения А0, А1,...,А12,- Если требуется построить 8 планов механизма, то окружность делят на 8 равных частей, начиная от положения Ао

## Slide 7: Планы скоростей и ускорений
Планами скоростей и ускорений механизма называют построенные из одной точки (полюса) векторы кинематических параметров точек звеньев, соответствующие заданному положению механизма .
Масштаб скоростей  = Vа/ ра, ( м /с/мм),
где ра - длина отрезка, изображающего скорость точки А на чертеже.
Масштаб ускорений: w = WA/ а (м/с2/мм),
где а - длина отрезка, изображающего ускорение точки А на чертеже.
Векторы абсолютных скоростей или ускорений на каждом плане откладываются от точки - полюса, обозначаемого на плане скоростей буквой р, на плане ускорений 
Расчет и построение планов начинают от ведущего звена, угловая скорость которого известна, и в порядке присоединения структурных групп Ассура.

## Slide 8: Построение плана скоростей
Положения шарнира В ползуна определяют , делая засечки радиусом АВ из каждого положения Ai на траектории движения точки В. Соединяя последовательно точки Ао ,А1,. ..,Ап с точной 0 и с соответствующими точками Во , B1,....,Bi- получают кинематическую схему механизма.в двенадцати положениях.
Скорости точек находят для каждого положения (например, 4) . Скорость точки А первого звена VA = lQA•
Скорость точки В ползуна 3 находим используя теорему о сложении скоростей в переносном и относительном движении.
Здесь: VA– переносное движение,
VBA– относительное.

## Slide 9
Изобразим скорость va вектором ра, отложенным от р, (полюса плана скоростей , перпендикулярно ОА в сторону направления угловой скорости .. Длина отрезка ра 50 -100 мм. Масштаб плана скоростей V = VА /ра (м/с/мм).
Тогда из плана:
VB = pb•v, VAB = аb•, VAB / lAB

## Slide 10: Построение плана ускорений
При равномерном вращении ведущего звена его ускорение WA=Wп lAO· и направлено к центру вращения – точке О.
Запишем уравнение ускорения точки В:
Модуль нормального
ускорения точки В
относительно точки А

## Slide 11
План ускорений строится подобно построению плана скоростей с той разницей,что полюс плана обозначается , а ускорение неравномерно вращающегося звена в относительном движении равно векторной сумме нормального и касательного ускорений
1).Отложим вектор ускорения точки А
а= WA/W (мм) от полюса .
Находим вект ор ускорения
пВА = / w (мм)
и откладываем из точка а. Через его конец проводим линию направления ВА ( ) ,а через  линию направления WB . Точка пересечения b –характеризует ускорения WB=b·w, WBА=ba.w, WАВ= ВАw,
 2=WАВ/lВА

## Slide 13: Определение скоростей и ускорений методом подобия
то скорость и ускорение третьей точки D, расположен-
ной под углами  и к звену АС проще найти по методу подобия.
«Любой фигуре, построенной на жестком звене механизма, соответствуют сходственные (подобные) фигуры на плане скоростей и ускорений при соответствующем направлении обхода букв».
На плане скоростей такая фигура повернута на 90°
Если имеется механизм АВС а) и для него построены
планы скоростей b) и ускорений, известны их значения,

## Slide 14: Пример применения метода подобия
Определим по правилу подо-
бия ускорение точки D звена 2.
На отрезке bс плана ускоре-
ний (в) строим треугольник bсd , подобный треугольнику BCD на звене 2. Для этого на плане ускорений от точит b под углом  и от точки с под углом  к отрезку bс с учетом правила обхода букв, проводим линии, которые пересекаются в точке d . Полученная точка определяет ускорение одноименной точки D звена 3.
Его величина: WD = d·w
Направление ускорения точки D звена определим на плане ускорений как вектор, направленный от полюса  к точке d.
Дан механизм АВС а) и для него имеем план скоростей b). Необходимо найти скорость точки D, расположенной
под углами  и к АС

## Slide 15: Метод диаграмм
Представление о характере непрерывного изменения кинематических параметров дают диаграммы, перемещения, скорости и ускорения точки звена в функции времени или угла поворота ведущего звена.
Диаграммы строятся по данным определения положений, скоростей и ускорений механизма за период одного цикла его движения или графическим дифференцированием грaфикa перемещения s=f(t)

## Slide 16: Диаграмма перемещений
Кривошип АВ вращается
с постоянным числом
оборотов в минуту п.
Размечаем траекторию
точки В на двенадцать
равноотстоящих по
времени положений
B1, В2, Вз.... и
определяем соответствующие им положения точки С звена 3—С1, С2, Сз, ... на ее траектории;.
Первое положение кривошипа АВ соответствует крайнему левому положению точки С1. Положения точки С на траектории будем определять ее расстояниями от точки С1. Обозначим расстояния точки С в положениях 2, 3, 4, ... от точки соответственно у1 у2,уз... Построим оси координат, и на оси абсцисс откладываем отрезок х, который изображает время Т=21 одного периода.
Масштаб времени t = t/x (сек/мм)

## Slide 17: Графическое дифференцирование
Ось абсцисс разбить
на равные участки t 1, t2, t3 и провести соответствующие ординаты.
Кривую заменить хордами 0,1,2,3 . Отложить вспомогательный отрезок h.
Из полюса р провести лучи до пересечения с осью ординат и пере-
нести значения на середины участков.
Соединяя плавной линией полученные точки, получим график производной. Для получения начального и конечного значений необходимо экстраполировать кривую за пределы данного участка. Замечание: при дифференцировании графика скоростей получаем значения касательных ускорений. Нормальные ускорения следует находить через линейные скорости и радиус кривизны

## Slide 18: Графическое интегрирование
Эта задача обратна дифференцированию.
Задан график ускорения w = f(t) (а) , требуется построить график скорости v = f(t).
Разбить ось времени на ряд участков.
Заменить внутри каждого участка ускорение средним его значением, проводя на графике горизонтальный отрезок так,чтобы площади высту-
пающих и входящих площадок были одинаковыми (а).
Ординаты полученных средних ускорений перенести на ось ускорений и соединить лучами /, //, ///... с полюсом Р, взятым на расстоянии Н мм от начала координат.
v=twH

## Slide 19
Лекция завершена

## Slide 20: Метод преобразования координат
рассмотрим на примере кинемати-
ческой цепи робота, состоящей из
звеньев 1, 2 и зажима С, соединен-
ных шарнирами О, А и В. Необхо-
димо определить параметры точки С
в неподвижной системе координат X0OY0 .
Заменяем звенья векторами l¯1, и l¯2.
Преобразуем (переносим и поворачиваем) систему координат до тех пор, пока уравнения точки С не будут простыми. Последовательность:
поворот на угол φ10 (Y1ОX1), перенос на l1 (Y2АX2),
поворот на угол φ21 (Y3АX3 ), перенос на l2 (Y4 ВX4).
Математические выражения координат будут связаны уравнениями:
1) XCO=XC1·cоsφ10-YC1·sinφ10, YС0=XC1sin φ10+YC1cos φ10;
2)X C1=XC2–l1, YC 1=Y C2;
3)XC2=XC3 ·cosφ21-YC3 sinφ21, YC2=XC3sin φ21+YC3 cosφ21
;4)XC3=XC4-l2, YC3=YC4; 5)XC4=f(t), YC4=f(t); 6)φ10= f(t), φ 21= f(t). Решая их совместно, получим координаты точки С. Вычитая из последующих координат предыдущие, получим перемещения, а продифференцировав их дважды, получим скорости и ускорения.

## Slide 21: График первообразной
Ниже системы осей (w, t), строят систему осей (v, t) (б) и из точки О проводят отрезки, параллельные лучам /, //, ///.... от границы предыдущего участка до начала последующего, причем начало отрезка совмещается с концом предыдущего. Таким образом получается ломаная линия. Затем строят огибающую кривую линию, которая приближенно представляет искомый график V=f(t).
Строят график от крайних положений, в которых его скорость равна нулю, тогда первообразная строится от начала координат.
Масштаб полученного графика связан с масштабами графика ускорений и полюсным расстоянием формулой
v=wt H [ м / (сек·мм)]

## Slide 22: Аналитические методы исследования
Графические приемы обладают достаточной для практических расчетов точностью и применимы к механизмам любой сложности. Принципиально любая задача быть решена и аналитически, но часто аналитические уравнения получаются столь сложными, что практическое применение их весьма затруднительно. Однако для исследования простейших механизмов аналитический путь вполне пригоден. Кроме того, аналитические формулы позволяют выяснить влияние отдельных параметров на характер движения механизма, установить вид кривых, описываемых отдельными точками механизма, и подобрать размеры механизма по заданным условиям. В последнее время аналитический путь находит все большее применение в связи с появлением новых вычислительных машин.
Аналитические методы подразделяются на методы замкнутых контуров и преобразования координат . Для методов характерны: замена звеньев векторами , составление векторных уравнений кинематических цепей для искомых точек и решение их.

## Slide 23: Метод замкнутых контуров
Применим метод замкнутых контуров для исследования механизма двойного ползуна. Звено 1 вращается с угловой скоростью 1 = d/dt и угловым ускорением 1 = d1/dt.. Точка А, двигаясь по окружности радиуса r, имеет скорость vА = r1 и полное ускорение εА =√(ω14+ε12). Звено 2 вращается совместно с точкой А и движется поступательно (вертикально) относительно 3, поэтому все точки звена 2 имеют такие же горизонтальные скорости и ускорения, как и точка В. Все точки звена 3 движутся по прямым линиям, параллельным направляющей , и имеют такие же скорости и ускорения, как и точка В этого звена, лежащая на направляющей Н34.
Заменим звенья 1,2 и 3 векторами r¯,l¯,x¯, сходящимися в точке В Тогда : x¯=r¯+l¯. Спроектируем векторное равенство на ось х

## Slide 24: Параметры синусного механизма
x=rsiпφ
Дифференцируя формулу координаты х по времени, находим v=dx/dy=r·(dφ/dt)·cosφ=rω1cosφ
и после второго дифференцирования
w = dv/dt=-rω1 (sinφ)·dφ/dt+r(cosφ)·dφ/dt=-r[ω12sinφ-ε1cosφ]
При равномерном вращении кривошипа, т. е.
при ω1 = const и ε1 = 0, получаем для ускорения
w = rω1 2 sin φ
Положительные скорости и ускорения направлены так же, как и координата х, направо, отрицательные — налево.