## Slide 1: Кинематический анализ механизмов

## Slide 2
Задачи и методы проведения
Графочисленные методы:
Методы планов и подобия
метод графиков
Аналитические методы:
замкнутых контуров
преобразования координат
Экспериментальные методы

## Slide 3: Задачи кинематического исследования
: определение положений звеньев,
траекторий движения точек,
их скоростей и ускорений.
Считаются известными
структурная схема, размеры звеньев
и закон движения ведущего звена.
Проводится в порядке присоединения структурных групп к ведущему звену и стойке, в соответствии с формулой строения механизма.
В результате кинематического анализа получают исходные данные для динамических расчетов: для расчета сил инерции и моментов от сил инерции, кинетической энергии и мощности, необходимой для его привода.
Кинематическое исследование выполняют графическими и аналитическими методами.

## Slide 4: Планы механизмов
Планом механизма
называется изобра-
жение кинемати-
ческой схемы меха-
низма в выбранном
масштабе, соответствующее определенному положению
начального звена.
Масштабом физической величины называют отношение численного значения этой величины к длине отрезка в мм. Масштаб длин для плана механизма есть отношение какой-либо длины в метрах к отрезку, изображающему эту длину на чертеже в миллиметрах (м/мм) .
При построении планов механизма сначала следует найти его крайние положения, ограничивающие траектории точек звеньев, совершающих возвратное движение

## Slide 5: Пример построения плана положений.
Заданы : lОА = г - длина кривошипа lАВ=l - длина шатуна, ОА=1 - угловая скорость ведущего звена ОА.
Построение планов кривошипно-ползунного механизма в масштабе l ведут из крайнего положения АО При = const. кривошип перемещается от начального положения на равные углы поворота через равные промежутки времени, а точка А занимает равностоящие положения А0, А1,...,А12,- Если требуется построить 12 планов механизма, то окружность делят на 12 равных частей, начиная от положения Ао

## Slide 6: Планы скоростей и ускорений
Планами скоростей и ускорений механизма называют построенные из одной точки (полюса) векторы кинематических параметров точек звеньев, соответствующие заданному положению механизма . Масштаб скоростей  = Vа/ ра, ( м /с/мм), где ра - длина отрезка, изображающего модуль скорости точки А на чертеже. Масштаб ускорений: w = WA/ а (м/с2/мм), где а - длина отрезка, изображающего ускорение точки А на чертеже.
Векторы абсолютных скоростей или ускорений на каждом плане откладываются от точки - полюса, обозначаемого на плане скоростей буквой р, на плане ускорений 
Расчет и построение планов начинают от ведущего звена, угловая скорость которого известна, и в порядке присоединения структурных групп Ассура.

## Slide 7: Построение плана скоростей
Положения шарнира В ползуна определяют , делая засечки радиусом АВ из каждого положения Ai на траектории движения точки В. Соединяя последовательно точки Ао ,А1,. ..,Ап с точной 0 и с соответствующими точками Во , B1,....,Bi- получают кинематическую схему механизма.в двенадцати положениях.
Определение скоростей точек находят для каждого положения (например, 4) . Скорость точки А первого звена VA = lQA•
Изобразим скорость va вектором ра, отложенным от р, (полюса плана скоростей ,6) перпендикулярно ОА в сторону направления угловой скорости .. Длина отрезка ра 50 -100 мм. Масштаб плана скоростей V = VА /ра (м/с/мм).
Скорость точки В ползуна 3 находим используя теорему о сложении скоростей в переносном и относительном движении.
Здесь: VA– переносное движение,
VBA– относительное. Тогда из плана:
VB = pb•v, VAB = аb•, VAB / lAB

## Slide 8: Построение плана ускорений
При равномерном вращении ведущего звена его ускорение WA=Wп lAO· и направлено к центру вращения – точке О.
План ускорений строится подобно построению плана скоростей стой разницей,что полюс плана обозначается , а ускорение неравномерно вращающегося звена в относительном движении равно векторной сумме нормального и касательного ускорений Отложим вектор этого ускорения а= WA/W (мм) от полюса ..
Далее напишем уравнение ускорения точки В:
Модуль ускорения

## Slide 9: Определение ускорений. Метод подобия
Находим вектор пВА = WВА /w (мм) и откладываем из точка а. Через его конец проводим линию направления ВА ,а через  линию направления WB . Точка пересечения b –характеризует ускорения WB=b·w, WBА=ba.w, WАВ= ВАw, 2= WАВ/lВА
Если известны значения скоростей или ускорений двух точек звена , то ускорение третьей точки проще найти по методу подобия.
«Любой фигуре, построенной на жестком звене механизма, соответствуют сходственные (подобные) фигуры на плане скоростей и ускорений при соответствующем направлении обхода букв». На плане скоростей такая фигура повернута на 90°
Пусть дан механизм АВС а) и для него имеем план скоростей b). Необходимо найти скорость точки D,расположенной под углами  и к АС

## Slide 10: Пример применения метода подобия
Определим по правилу
подобия ускорение точки
D звена 2. На отрезке bс
плана ускорений (в) строим треугольник bсd , подобный треугольнику BCD на звене 2. Для этого на плане ускорений от точит b под углом  и от точки с под углом  к отрезку bс с учетом правила обхода букв, проводим линии, которые пересекается в точке d . Полученная точка определяет ускорение одноименной точки D звена 3. Его величина: WD = d·w Направление ускорения точки D звена определим на плане ускорений как вектор, направленный от полюса  к точке d.

## Slide 11: Метод диаграмм
Представление о характере непрерывного изменения кинематических параметров дают диаграммы, показывающие перемещение, скорость и ускорение точки звена в функции от времени или от перемещения (угла поворота) ведущего звена.
Диаграммы строятся по данным определения положений, скоростей и ускорений механизма в периоде одного цикла его движения или графическим дифференцированием грaфикa перемещения s=f(t)

## Slide 12: Диаграмма перемещений
Кривошип АВ вращается
с постоянным числом
оборотов в минуту п.
Размечаем траекторию
точки В на двенадцать
равноотстоящих по
времени положений
B1, В2, Вз.... и
определяем соответствующие им положения точки С звена 3—С1, С2, Сз, ... на ее траектории;.
Первое положение кривошипа АВ соответствует крайнему левому положению точки С1. Положения точки С на траектории будем определять ее расстояниями от точки С1. Обозначим расстояния точки С в положениях 2, 3, 4, ... от точки соответственно у1 у2,уз... Построим оси координат, и на оси абсцисс откладываем отрезок х, который изображает время Т=21 одного периода. Масштаб времени t = t/x (сек/мм)

## Slide 13: Графическое дифферен- цирование
Ось абсцисс разбивают
на равные участки t 1, t2, t3 и проводят соответствующие ординаты. Кривую заменяем хордами 0,1,2,3 . Откладываем вспомогательный отрезок h.Из полюса р проводим лучи до пересечения с осью ординат и переносим значения на середины участков. Соединяя плавной линией полученные точки, имеем график производной. Для получения начального и конечного значений необходимо экстраполировать кривую за пределы данного учаастка. Заметим: при дифференцировании графика скоростей получаем значения касательных ускорений. Нормальные ускорения следует находить через линейные скорости и радиус кривизны

## Slide 14: Графическое интегрирование
Графическое интегрирование - задача, обратная дифференцированию. Положим, задан график ускорения w = f(t) (а) и требуется построить график скорости v = f(t).
Разбивая ось времени на ряд участков, заменяют внутри каждого участка переменное ускорение средним его значением, проводя горизонтальный отрезок чтобы площади выступающих и входящих площадок были одинаковыми (а). Ординаты полученных средних ускорении сносят на ось ускорений и соединяют лучами /, //, ///... с полюсом Р, взятым на расстоянии Н мм от начала координат.
v=twH

## Slide 17: Метод преобразования координат
Метод преобразования координат
рассмотрим на примере цепи робота,
состоящей из звеньев 1, 2 и зажима С,
соединенных шарнирами О, А и В. Необходимо определить параметры точки С в неподвижной системе координат X0OY0 . Заменяем звенья векторами l¯1, и l¯2. Преобразуем (переносим и поворачиваем) систему координат до тех пор, пока уравнения точки С не будут простыми. Это последовательно: поворот на угол φ10 (Y1ОX1), перенос на l1 (Y2АX2),поворот на угол φ21 (Y3АX3 ), перенос на l2 (Y4 ВX4). Тогда математические выражения координат связаны уравнениями: 1) XCO=XC1·cоsφ10-YC1·sinφ10,YС0=XC1sin φ10+YC1cos φ10; 2)X C1=XC2–l1, YC 1=Y C2; 3)XC2=XC3 ·cosφ21-YC3 sinφ21,YC2=XC3sin φ21
+YC3 cosφ21 ; 4)XC3=XC4-l2, YC3=YC4; 5)XC4=f(t), YC4=f(t); 6)φ10= f(t), φ 21= f(t). Решая совместно, получим координаты точки С. Вычитая из последующих координат предыдущие, получим перемещения, а продифференцировав последние дважды, будем иметь скорости и касательные ускорения.

## Slide 18: График первообразной
Ниже системы осей (w, t), строят систему осей (v, t) (б) и из точки О проводят отрезки, параллельные лучам /, //, ///.... от границы предыдущего участка до начала последующего, причем начало отрезка совмещается с концом предыдущего. Таким образом получается ломаная линия. Затем строят огибающую кривую линию, которая приближенно представляет искомый график V=f(t).
Строят график от крайних положений, в которых его скорость равна нулю, тогда первообразная строится от начала координат.
Масштаб полученного графика связан с масштабами графика ускорений и полюсным расстоянием формулой
v=wt H [ м / (сек·мм)]

## Slide 19: Аналитические методы исследования
Графические приемы обладают достаточной для практических расчетов точностью и применимы к механизмам любой сложности. Принципиально любая задача быть решена и аналитически, но часто аналитические уравнения получаются столь сложными, что практическое применение их весьма затруднительно. Однако для исследования простейших механизмов аналитический путь вполне пригоден. Кроме того, аналитические формулы позволяют выяснить влияние отдельных параметров на характер движения механизма, установить вид кривых, описываемых отдельными точками механизма, и подобрать размеры механизма по заданным условиям. В последнее время аналитический путь находит все большее применение в связи с появлением новых вычислительных машин.
Аналитические методы подразделяются на методы замкнутых контуров и преобразования координат . Для методов характерны: замена звеньев векторами , составление векторных уравнений кинематических цепей для искомых точек и решение их.

## Slide 20: Метод замкнутых контуров
Применим метод замкнутых контуров для исследования механизма двойного ползуна. Звено 1 вращается с угловой скоростью 1 = d/dt и угловым ускорением 1 = d1/dt.. Точка А, двигаясь по окружности радиуса r, имеет скорость vА = r1 и полное ускорение εА =√(ω14+ε12). Звено 2 вращается совместно с точкой А и движется поступательно (вертикально) относительно 3, поэтому все точки звена 2 имеют такие же горизонтальные скорости и ускорения, как и точка В. Все точки звена 3 движутся по прямым линиям, параллельным направляющей , и имеют такие же скорости и ускорения, как и точка В этого звена, лежащая на направляющей Н34.
Заменим звенья 1,2 и 3 векторами r¯,l¯,x¯, сходящимися в точке В Тогда : x¯=r¯+l¯. Спроектируем векторное равенство на ось х

## Slide 21: Параметры синусного механизма
x=rsiпφ
Дифференцируя формулу координаты х по времени, находим v=dx/dy=r·(dφ/dt)·cosφ=rω1cosφ
и после второго дифференцирования
w = dv/dt=-rω1 (sinφ)·dφ/dt+r(cosφ)·dφ/dt=-r[ω12sinφ-ε1cosφ]
При равномерном вращении кривошипа, т. е.
при ω1 = const и ε1 = 0, получаем для ускорения
w = rω1 2 sin φ
Положительные скорости и ускорения направлены так же, как и координата х, направо, отрицательные — налево.

## Slide 22: Метод преобразования координат
рассмотрим на примере цепи робота,
состоящей из звеньев 1, 2 и зажима С,
соединенных шарнирами О, А и В. Необходимо определить параметры точки С в неподвижной системе координат X0OY0 . Заменяем звенья векторами l¯1, и l¯2. Преобразуем (переносим и поворачиваем) систему координат до тех пор, пока уравнения точки С не будут простыми. Это последовательно: поворот на угол φ10 (Y1ОX1), перенос на l1 (Y2АX2),поворот на угол φ21 (Y3АX3 ), перенос на l2 (Y4 ВX4). Тогда математические выражения координат связаны уравнениями: 1) XCO=XC1·cоsφ10-YC1·sinφ10,YС0=XC1sin φ10+YC1cos φ10; 2)X C1=XC2–l1, YC 1=Y C2; 3)XC2=XC3 ·cosφ21-YC3 sinφ21,YC2=XC3sin φ21
+YC3 cosφ21 ; 4)XC3=XC4-l2, YC3=YC4; 5)XC4=f(t), YC4=f(t); 6)φ10= f(t), φ 21= f(t). Решая совместно, получим координаты точки С. Вычитая из последующих координат предыдущие, получим перемещения, а продифференцировав последние дважды, будем иметь скорости и касательные ускорения.