## Slide 1: Структурный анализ механизмов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Лекция 1
Лекции по ПМ
Рябчук С.А.

## Slide 2
Классификация машин.
Энергетические машины
Технологические или рабочие
Информационные
В зависимости от способа
управления
различают машины
-.ручного управления
-полуавтоматического и
-.автоматического действия.
- М а ш и н ы-а в т о м а т ы
Механизмы и их назначение.
Механизм — часть машины, в которой рабочий процесс реализуется путем
выполнения определенных механических движений.
Механизм ---совокуп­ность (система) взаимосвязанных тел, предназначенных для преобразования движения.
Механизм осуществляет: передачу энергии (движения)

## Slide 3
Основные хаРАКТЕРИСТИКИ МАШИНАМ И МЕХАНИЗМов
Производительность машин
КПД
Масса и габаритные размеры.
Основные характеристики машин указывают в их техническом паспорте.
Основные ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНАМ И МЕХАНИЗМАМ
Работоспособность
Надежность.
Технологичность
Экономичность
Эргономичность

## Slide 4
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМОВ
Механизм -- связанная система тел (частей ), движущихся как единое целое. Каждое такое тело называют звеном.
оно может быть простым или сложным (составным).
звено и элементы сложного звена называют деталями.
Звенья различают
по конструктивным признакам (зубчатое колесо, поршень,вал),
по деформативности (жесткое и гибкое звено),
по характеру их движения ( кривоши, коромысло, ползун и т. д.)
Формирование механизма осуществляется с помощью кинематических пар - подвижного соединения частей звеньев.
«Силовой поток» от одного звена к другому передается за счет
геометрического замыкания (с помощью дополнительной детали ),
силового замыкания (прижатия деталей.)
Элементы контакта соединительных частей звеньев:
точка, линия, поверхность..
По числу наложенных условий связи S (или степеней подвижности Н)
на относительные движения звеньев кинематические пары
по предложению акад. И. И. Артоболевского делят на классы.

## Slide 5
Пары подразделяют на низшие (звенья контактируют по поверхности) и высшие (звенья контактируют по линиям или в точках).

## Slide 6
кинематическая цепь - система звеньев, соединенных с помощью кинематических пар
простые : а — замкнутая и б — разомкнутая;
сложные : в -замкнутая и г— разомкнутая
Таким образом, механизм — это кинематическая цепь, в которой все звенья движутся определенным образом.
Звено,
стойка (корпус, станина.).
Входное
выходное
Кинематические цепи условно подразделяют
на плоские и пространственные
на простые и сложные

## Slide 7
СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ И МЕХАНИЗМОВ
Степень подвижности пространственной кинематической цепи
относительно неподвижного звена.
Для плоского механизма структурная формула принимает вид
В общее число связей может войти q избыточных связей.

## Slide 8
Основные задачи структурного анализа механизмов:
а) определение числа звеньев , структурных групп, числа и вида КП
б) определение степени подвижности механизма
в) разделение механизма на структурные группы
(декомпозиция механизма);
г).определение числа контуров и числа избыточных связей
Для анализа используют структурную схему — простейшую модель механизма (без указания размеров звеньев).
На схеме звенья обозначают цифрами, а пары и характерные точки — буквами.
Неподвижное звено показывают штриховкой.

## Slide 9
Структурный синтез механизма
.Используется метод присоединения структурных групп Ассура
к ведущему звену (или механизму).
число кинематических пар пятого класса в группе обязательно целое число.

## Slide 10
. Пример образования плоского шестизвенного механизма
Схемы групп различного порядка
Порядок структурной группы определяется числом свободных кинематичкских пар,
Класс контура определяется количеством кинематических пар,
Класс и порядок механизма определяются по той группе, которая имеет наивысший класс и входит в состав механизма.

## Slide 11
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕХАНИЗМОВ : рычажные,
кулачковые,
фрикционные,
зубчатые и др.
Рычажные механизмы:
плоские и пространственные
Наибольшее распространение получили кривошипно-шатунные и
кулисные механизмы

## Slide 12
Структурные схемы простейших рычажных механизмов.
Кривошипно-ползунный
Четырехшарнирный
Кулисный

## Slide 13
Кулачковые механизмы.
Фрикционные механизмы.

## Slide 14
Зубчатые механизмы.
Волновые передачи

## Slide 15
Крестовидный
(мальтийский) механизм
Гидравлический
И
пневматический
механизм

## Slide 16: Рекомендуемая литература
Иоселевич Г.Б.,Строганов Г.Б.,Маслов Г.С. Прикладная механика.М. 1989.
Теория механизмов и машин. Уч. для ВУЗов.(Фролов К.В.)
Иванов М. Н. Детали машин. М.Высшая школа.1976.
Федосьев В.И. Сопротивление материалов. М. Наука.1974.
Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М..1985.
Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А. и др.Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем.М.,Высшая школа.1983 .
Лекция завершена