## Slide 1: Муфты. Корпусные детали
Часть 1
М у ф т ы

## Slide 2
Назначение и классификация муфт.
Муфты - устройства для соединения валов совместно работающих узлов машин, частей составных валов а также для соединения валов с расположенными на них деталями (зубчатыми колесами, звездочками и др.).
В машиностроении используются стандартные муфты:

## Slide 3
Постоянные(нерасцепляемые) муфты а)глухие
в) фланцевые
СЦЕПНЫЕ МУФТЫ
1.Управляемые а) зубчатые
в)фрикционные
с)кулачковые
2. Самоуправляемые
    а)предохранительные
    в)свободного хода
Компенсирующие и упругие постоянные муфты
1.Компенсирующие и подвижные муфты
а)крестовые
      в)зубчатые
      с)цепные
      d)шарнирные
2. Упругие муфты а)втулочно-пальцевые
        в)с резиновой торообразной оболочкой
        с)со звездочкой
        d)с металлическими упругими элементами
Пусковые (центробежные) муфты

## Slide 4
Основная нагрузка и нагрузочная способность.
Основной нагрузкой для муфт является вращающий момент.
Нагрузочную способность оценивают значением допустимого (предельного) вращающего момента ТП
Значения ТП , размеры, массу и др. указывают в паспорте муфт.
В упрощенных расчетах принимают
T=Tп/K,
где К - коэффициент режима работы,
Кб - коэффициент безопасности,
Кд - коэффициент нагрузки, Kд = 1,0...1,5 (для спокойной -- --ударной и реверсивной нагрузки).

## Slide 5
Компенсирующая, амортизирующая и демпфирующая способности муфт.
Задача муфт - компенсировать отклонения от соосности соединяемых валов
Виды смещения осей от соосного положения
Изгибающие и перерезывающие нагрузки в системе вал - муфта – опора можно снизить:
примением компенсирующих ,
подвижных и
упругих муфты.

## Slide 6
Постоянные глухие муфты выполняют лишь соединительные функции,
образуя жесткое соединение валов.
Их применяют для соединения строго соосных валов агрегатов.
Втулочные муфты. Представляют собой втулку надеваемую с зазором на концы валов. Их применяют для соединения валов до d =70 мм.
Наружный диаметр муфты : D = ( 1,5 – 1,6 ) d ,
где d – диаметр вала.
Длина муфты L = ( 2,5 - 4,0 ) d
(определяется длиной шпонок или шлицев). На муфты имеется стандарт.

## Slide 7
Фланцевые муфты. Фланцевая муфта состоит из двух одинаковых полумуфт, выполненных в виде ступицы с фланцем. Фланцы соединяют болтами. Различают два конструктивных исполнения:

## Slide 8
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ И УПРУГИЕ ПОСТОЯННЫЕ МУФТЫ
Компенсирующие муфты.
Крестовая муфта, допускает соединение валов с большими взаимными смещениями осей ( <0,05d;
. Состоит из двух полумуфт 1 и 3 с направляющими пазами и промежуточного диска 2 с крестообразно расположенными выступами.

## Slide 9
Зубчатые муфты применяют в высоконагруженных конструкциях для валов с d от 40 до 200 мм. Допускают угловое смещение до 1,5° при радиальном смещении
где L - расстояние между зубчатыми соединениями муфты.
Муфта состоит из: 1- втулки,
2 – обоймы с внешними и внутренними
эвольвентными зубьями,
коэффициент высоты головки зуба
.
Соединение втулок с валом осуществляется шпонкой или шлицами.
При вращении валов, установленных с перекосом, происходит циклическое смещение (продольное и радиальное) зубьев втулок относительно обойм. Это смещение вызывает износ зубьев. Для повышения износостойкости внутрь муфты заливают масло.
Подбор муфт производится по расчетному вращающему моменту.

## Slide 10
Цепные муфты применяют для соединения валов с d
от 20 до 140 мм при передаче вращающего момента от 63 до 8000 Н-м с частотой вращения до n = 500...1600 мин~'
Компенсируют радиальное смещение валов до 1,2 мм а угловое до 1°. Для предохранения закрываются кожухом с уплотняющими элементами. Вращающий момент передается с помощью звездочек и цепи.
Полумуфты соединяются с валами с помощью шлицев и шпонок.
Муфты имеют простую конструкцию и просты в обслуживании, надежны, технологичны в изготовлении, имеют малые габариты и массу, удобны в
монтаже и демонтаже. Недостаток - наличие «мертвого» хода, который ограничивает их применение в реверсивных передачах.

## Slide 11
Шарнирные муфты соединяют валы, имеющие углы перекоса
до 45°. Применяются для валов с d от 8 до 40 мм, передаваемый момент
от 112,2 до 1120 Н м.

## Slide 12
Упругие муфты способны компенсировать радиальные и угловые смещения, демпфировать колебания, амортизировать толчки и удары.
Упругие втулочно-пальцевые муфты типа МУВП применяют для валов
с d =10...180 мм и вращающих моментах 6,3...16 000 Н-м.
Вращающий момент передается резиновыми гофрированными втулками 1, наде-
тыми на пальцы 2. Допускают радиальное смещение осей валов до 0,2...0,4 мм, продольное - до 10...15 мм, угловое - на 1°.
Их работоспособность
определяется стойкостью втулок.
Среднее контактное давление пальца на втулку находят по формуле
где z - число пальцев, z = 6; Dm-диаметр окружности расположения пальцев; dn - диаметр пальцев; ℓ- длина упругого элемента; [р]— допускаемое давление для резиновых втулок,
обычно [р]=2 МПа.

## Slide 13
Упругая муфта с торообразной оболочкой.
Состоит из резинового упругого элемента (оболочки) 1 и полумуфт 2, к которым винтами притягиваются прижимные . полукольца 5.
Вращающий момент с полумуфты передается на оболочку.
Муфта соединяет валы с d =14...240 мм и передает вращающий момент в диапазоне 20...40 000 Н-м. Компенсирует продольные смещения до 11 мм,
радиальные до 5,0 мм и угловые до 1,5°.
Потеря работоспособности муфты вызывается разрушением упругого элемента у зажима. Напряжения среза в сечении у зажима
где D1—диаметр оболочки в
расчетном сечении;
δ— толщина оболочки;
—допускаемое напряжение
при срезе,
0,4 МП а.

## Slide 14
Муфты с металлическими упругими элементами.
Эти муфты обладают меньшими габаритами, но сложны по конструкции, дороже, требуют ухода при эксплуатации.
Полумуфты 1 и 7 соединены цилиндрическими стальными стержнями (пружинами) 5, равномерно расположенными по окружности диаметром D0. Крышка 3 и кожух 4 удерживают стержни и смазку в муфте.
Полумуфты изготавливают из сталей 45, 40Х, стержни – из высоколегированной пружинной стали, крышки и кожухи – из чугуна Сч12.

## Slide 15
Упругая муфта со звездочкой соединяет валы с d до12...45 мм и вращающем моменте T = 2,5...400 Н-м.
Допускает смещение осей валов до 0,4 мм, угол перекоса 1,5°.
Муфты просты по конструкции, но допускают сравнительно небольшой вращающий момент (от 6,3 Н-м до 16 - 400 Н-м) и требуют
смещения валов или полумуфт при монтаже.
Состоит из двух полумуфт, которые снабжены торцовыми кулачками.
Между ними помещается резиновая звездочка с четырьмя или шестью лепестками.

## Slide 16
СЦЕПНЫЕ МУФТЫ
Управляемые муфты соединяют и разъединяют валы, а также установленные на них детали с помощью специальных механизмов управления. Используют в коробках скоростей и других механизмах для изменения режима работы при работающем двигателе, облегчают запуск машины .
Передача вращающего момента осуществляется зубчатыми , кулачковыми или фрикционные муфтами.
Сцепные самоуправляемые муфты периодически соединяют и разъединяют валы.

## Slide 17
Управляемая зубчатая электромагнитная муфта
. Соединение ее частей и включение зубчатого колеса происходят с помощью электромагнита 4.

## Slide 18
Управляемые фрикционные сцепные муфты
передают вращающий момент за счет сил трения .
При включении муфты вращающий момент нарастает с увеличением усилия нажатия. Это позволяет соединять валы под нагрузкой. Пробуксовывание муфты при включения обеспечивает плавный разгон ведомого вала..
Часто фрикционные муфты сцепления
применяют
в качестве тормозов
Муфта состоит из посаженного на вал 1 барабана 2, втулки 8, посаженной на ведомый вал 9, трех ведущих 5 и двух ведомых дисков 4, сжимаемых при осевом перемещении втулки 6 по направляющей шпонке 7.

## Slide 19
Сцепные самоуправляемые муфты
Пружинно-шариковая муфта. При достижении вращающим моментом предельной величины под действием осевых усилий, обусловленных формой впадин полумуфты 1, шарики смещаются в осевом направлении (преодолевая
сопротивление пружины) и размыкают муфту с последующим прощелкиванием.
Эти муфты применяются для валов с d от 8 до 48 мм и допускают крутящие моменты 4...400 Н-м.
Используют также пружинно-фрикционные, пружинно-кулачковые и другие типы предохранительных муфт.

## Slide 20
Обгонные муфты (муфты свободного хода) предназначены для передачи вращающего момента только в одном направлении. По принципу действия различают муфты фрикционные и храповые
Наибольшее распространение получили фрикционные обгонные муфты,передающие вращающий момент за счет заклинивания между полумуфтами промежуточных тел ( роликов). Такие муфты бесшумны, компактны, могут работать при высокой частоте вращения. Их изготовляют для валов d до 10...90 мм и передачи
момента до 750...800 Н-м.
Муфта свободного хода
позволяет ведомому звену вращаться (по инерции) при остановленном ведущем звене. Этот эффект используется в передачах велосипедов, мотоциклов, станков, автомобилей и т. д.

## Slide 21
Предохранительные муфты с разрушающимся элементом.
Ограничивают частоты вращения, предохраняют детали и машины от случайных перегрузок .Срабатывают, когда вращающий момент превышает некоторую установленную величину.
Tp = 1,25 Tmax,
где Tmax – максимальный момент, возникающий при работе

## Slide 22
Пусковые (центробежные) муфты используют для плавного пуска приводов грузоподъемных машин, конвейеров и т. п. Основой таких муфт являются различные автоматические самоуправляемые центробежные муфты .
Центробежные муфты устанавливают на вал электродвигателя
Они позволяют электродвигателю легко разогнаться и по достижении им определенной скорости начать плавный разгон рабочего органа.
Одновременно пусковые муфты выполняют и предохранительные функции.
Распространены
колодочные, дисковые и шариковые центробежные фрикц. муфты.
Передаваемый муфтой вращающий момент равен моменту сил трения
Т= Fr f Rтр z = m ω2 f Rтр z ,
Где m–масса колодки, Н с2 / м; ω– угловая скорость вращения муфты , с-1
f - коэффициент трения; Rтр – радиус трения, м; z – число колодок.

## Slide 23
Лекция завершена