## Slide 1: Технические измерения. Допуски и посадки
Основы проектирования деталей и узлов

## Slide 2
Взаимозаменяемость и стандартизация.
Взаимозаменяемость обеспечивает правильную сборку и замену при ремонте независимо изготовленных деталей и узлов без дополнительной их обработки .
Взаимозаменяемость может быть полной и неполной (частичной).
Для обеспечения взаимозаменяемости и упорядочения производства существуют стандарты:
предприятия - СТП,
отрасли - ОСТ,
государственные - ГОСТ,
международные - МС.
Геометрические параметры деталей количественно оценивают размерами.
Размер — числовое значение линейных величин в выбранных единицах измерения. Размеры, проставляемые на чертежах, называют номинальными.
Принятые номинальные размеры округляют до значений по ГОСТ 6636—69 «Нормальные линейные размеры».
Стандартом предусмотрены четыре ряда размеров Р5, Р10, Р20 и Р40
(в порядке убывающей предпочтительности

## Slide 3
При изготовлении деталей действительный размер, может не совпадать с номинальным размером, так как технологические погрешности вызывают неизбежное рассеяние размеров деталей.
Для обеспечения правильной сборки и нормальной работы допускают некоторое рассеяние размеров детали.
Максимальный и минимальный размеры, между которыми находится действительный размер детали, называют предельными размерами.
Номинальные предельные диаметры обозначают
и
- для отверстия
и
— для вала.
Алгебраическую разность между измеренным размером (действительным ) и соответствующим номинальным размером называют действительным отклонением , разность между предельным и номинальным размерами называют предельным отклонением.
Различают верхнее и нижнее отклонения:
для отверстия
для вала
где
— номинальный диаметр.
и

## Slide 4
. Предельные размеры отверстия и вала, определяющие поля допусков
Величины отклонений могут быть положительными и отрицательными. При схематическом изображении положительные отклонения откладываются вверх относительно номинальных размеров, а отрицательные — вниз от нулевой линии.

## Slide 5
Экономически целесообразные отклонения размеров деталей определяются Единой системой допусков и посадок, установленной СТ СЭВ 144—75.
допуск размера отверстия
Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называют допуском .
допуск размера вала
Поле допуска —определяется числовым значением допуска и его положением относительно номинального размера.
Обозначается буквой (или двумя буквами) латинского алфавита — прописной для отверстия и строчной для валов,
.

## Slide 6
При увеличении допуска на размер требования к точности снижаются и производство детали упрощается и удешевляется.
При равном допуске деталь большего размера изготовить сложнее.
Размер допуска назначают в зависимости от диаметра
В зависимости от числа единиц допуска в допуске стандартом установлено 19 квалитетов (степеней точности) — ступеней градации значений допусков:
01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; ...; 17.
Допуски в квалитетах 01, ..., 4 предназначены для концевых мер длины, калибров, измерительных инструментов и др.;
Квалитеты 5, ..., 13 дают допуски для сопрягаемых размеров деталей,
в остальных квалитетах даются допуски для несопрягаемых
(свободных) размеров.

## Slide 7
Величины предельных отклонений указываются на чертежах тремя способами:
мелкими цифрами ( в мм) за номинальным размером;
отклонения, равные нулю, не проставляются.
Отклонения могут иметь одинаковые или разные знаки,
2) условным обозначением поля допуска, состоящим из буквы и цифры, обозначающей квалитет,
3) одновременным указанием поля допуска и цифровых значений отклонений (в скобках),
(
)
,

## Slide 8
Характер сопряжения — посадка двух соосных цилиндрических деталей (охватываемой — вала и охватывающей — отверстия) зависит от их действительных размеров.
Если диаметр отверстия больше диаметра вала, то между ними будет зазор; если размер отверстия меньше размера вала, в соединении образуется натяг.
Все посадки разделяют на три группы:
с зазором, с натягом и переходные.
Посадка с зазором
(подвижная посадка)
Схема образования
Употребляются посадки

## Slide 9
Посадка с натягом (неподвижная посадка) — применяются для неподвижного соединения деталей без дополнительного крепления.
Наиболее часто назначают посадки
Схема образования натяга в сопряжении

## Slide 10
П е р е х о д н ы е посадки —могут быть как с зазором, так и с натягом.
Их применяют для центрирования сопрягаемых деталей с дополнительным креплением шпонкой, винтом, штифтом.
Поля допусков
переходных посадок
и др.
Наиболее часто употребляют посадки

## Slide 11
Системы образования посадок:
система отверстия и система вала.
В системы отверстия размеры отверстия называют основными. Различные посадки создаются путем изменения предельных отклонений размеров вала.
Нижнее отклонение размера отверстия равно нулю, и поле допуска располагается «в тело» охватывающей детали (в тело втулки).
Посадки в обозначаются написанием номинального диаметра соединения и полей допусков сначала отверстия, а затем вала,
или
В системе вала размер вала принимают за основной (вал - основная деталь в этой системе) . Различные посадки получают за счет изменения предельных отклонений отверстий.
. Обозначение посадок на чертежах в системе вала :
40Р7/h6 или 40Р7-h6, или
Система отверстия более распространена в машиностроении.

## Slide 12
Точность геометрической формы деталей.
Стандартами установлены виды отклонений формы
(от прямолинейности, плоскостности, круглости и др.),
расположения поверхностей деталей
(отклонения от параллельности, перпендикулярности, наклона, соосности и т.п.),
суммарные отклонения формы и расположения: (радиальное и торцовое биения и др.).
Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указываются на чертежах в виде знаков, символов (условных обозначений) и текстовых записей .

## Slide 13
Обозначение на чертежах предельных отклонений формы:
а — прямолинейности; б — круглости и прямолинейности; в — параллельности; г — плоскостности; д — пересечения осей
Отклонения записывают в выносной прямоугольной рамке, разделенной на две или три части.
В первой (слева) части записывают знак отклонения, во второй — числовое значение, а в третьей —обозначение базы.
Базы обозначают прописной буквой или зачерненным треугольником.
Направление отклонений указывается отрезком линии со стрелкой.

## Slide 14
Поверхности деталей машин характеризуются волнистостью и шероховатостью.
Параметрами оценки шероховатости являются высота Rz неровностей профиля по десяти точкам и среднее арифметическое отклонение профиля Ra на базовой длине .
Числовые значения параметров шероховатости указывают на чертежах знаками.
При этом вместо рамки 1 записывают параметр шероховатости
. Обозначение шероховатости поверхности
. Вместо рамки 2 записывают (при необходимости) вид обработки поверхности,
а вместо рамок 3 и 4 соответственно базовую длину
и условное обозначение направления неровностей.

## Slide 15: Основы проектирования деталей , узлов и механизмов
Виды изделий

## Slide 16
СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МАШИН
Конструирование машин — творческий процесс
Основные особенности этого процесса -многовариантности решения,
необходимости согласования принимаемых решений с требованиями, предъявляемыми к конструкциям и с требованиями ГОСТов.
Детали, узлы, машины изготовляют по чертежам, выполненным на основе проектов — совокупности расчетов, графических материалов и пояснений к ним.
Для особо ответственных конструкций проект дополняют макетом или действующей моделью.
Стадии разработки конструкторской документации ( КД ) и этапы работ установлены стандартом.
Первая стадия — разработка технического задания
(ТЗ)— документ, содержащий наименование, основное назначение, технические требования, показатели качества, экономичности и специальные требования заказчика к изделию.

## Slide 17
Вторая стадия — разработка технического предложения
(ТП)— совокупность КД, обосновывающих целесообразность разработки изделия на основе предложений в ТЗ, рассмотрения вариантов возможных решений (с учетом достижений науки и техники, возможностей машиностроительных заводов отрасли и смежных отраслей.)
ТП утверждается заказчиком и генеральным подрядчиком.
Третья стадия — разработка эскизного проекта (ЭП) -
совокупности КД, содержащих принципиальные конструкторские решения и разработки общих видов чертежей, дающих представление об устройстве изделия, принципе его действия, габаритах и основных параметрах.
Сюда входит пояснительная записка с необходимыми расчетами.
.

## Slide 18
Пятая стадия — разработка рабочей документации (РД)—
совокупности документов, содержащих чертежи общих видов, узлов и деталей, оформленных так, чтобы по ним можно было изготовлять изделия и контролировать их производство и эксплуатацию.
Четвертая стадия — разработка технического проекта -
совокупности КД , содержащих окончательное решение и дающих полное представление об устройстве изделия.
Чертежи проекта включают общие виды
и сборочные чертежи узлов.

## Slide 19
Лекционный курс
завершен