## Slide 1: Силовой анализ механизма
Лекция 4

## Slide 2
Задача силового анализа механизма - определение реакций связей.
Считаются известными массы звеньев,
внешние силы и моменты, действующие на звенья, законы движения звеньев.
Силовой расчет проводят для ряда положений механизма за цикл.
Силовой расчет позволяет решить следующие инженерные задачи:
определение оптимальных конструктивных форм звеньев механизма путем расчета их на прочность, жесткость, вибростойкость, износоустойчивость и др.;
расчет опор и направляющих на долговечность;
выбор мощности двигателя;
регулирование механизма;
уравновешивание движущих масс;
расчет фундамента машины.

## Slide 3
Силы, действующие в механизмах.
Различают силы движущие Fд,
силы сопротивления Fc
и моменты этих сил.
Fд и моменты Мд обеспечивают движение механизма.
Работа движущих сил Ад положительна.
К силам сопротивления Fc относят
силы полезных Fп.c и силы вредных сопротивлений FB.C
Fc = Fп.c + FB.C
Силы полезных сопротивлений (технологического сопротивления)
Работа сил сопротивлений Ап.c отрицательна.
Силы вредных сопротивлений - силы трения в кинематических парах,
силы аэродинамического,гидравлического и др. сопротивлений, Силы инерции Fи, .. ..
Реакции в кинематических парах
— сила воздействия
в местах их соприкосновения
в местах их соприкосновения
звена i на звено j

## Slide 4
Силы инерции и точки их приложения
Силы инерции, действующие на звенья механизма, приводят к главному вектору и главному моменту инерционных сил
где m - as -
- Js -.
В общем случае силу инерции и пару сил инерции можно заменить одной силой, которая должна быть смещена параллельно силе инерции на плечо h , определяемое из условия sk
h =
h
S
- Fи
K
Fи Fи
ε
ε
При вращательном движении эта сила проходит через центр качания К . Расстояние между ц. м. и ц. к.
находится по формуле
ℓ
=
0
sk

## Slide 5
Реакции в кинематических парах
Во вращательной паре известна точка приложения реакции
и неизвестны направление ее и величина.
В поступательной паре известно направление реакции
и неизвестны ее величина и точка приложения.
В высшей паре известны точка приложения реакции и ее направление,
но неизвестно числовое значение реакции
Реакцию связей можно разделить на :
нормальную и тангенциальную составляющие.
Нормальная составляющая не производит работу,
тангенциальная составляющая — это сила трения.
В механизме реакции связей взаимно уравновешенны внутренними силами.
При рассмотрении звена изолированно от механизма реакции отброшенных связей становятся внешними силами.

## Slide 6
Определение реакции в кинематических парах.
Силовой расчет механизма выполняется в два этапа.
На первом - определяют реакции в кинематических парах без учета сил трения.
На втором -- используя результаты первого этапа, определяют
силы трения,
и истинные реакции в кинематических парах.
При использовании принципа д'Аламбера уравнения равновесия называют уравнениями кинетостатики.
Для каждого звена можно написать три уравнения равновесия;
для п звеньев число уравнений равновесия будет Зп.

## Slide 7
При этом механизм расчленяют на структурные группы.
Взамен отброшенных связей к системе прикладывают соответствующие этим связям силы реакции.
Записываются уравнения равновесия звена:
- векторы сил
- вектор реакций связей;
Силовой расчет начинается с последней, наиболее удаленной от ведущего звена группы . Затем следует перейти к соседней группе.
В конце расчета останется структурная группа, к которой прикладывают уравновешивающую силу или уравновешивающий момент (ведущее звено).
При расчете последней группы находят уравновешивающую силу, и оставшуюся реакцию.
—моменты сил относительно точки О

## Slide 8
Силовой расчет шарнирного четырехзвенника.
К звеньям 2 и 3 приложены
известные силы и моменты.
В точках В и D прикладываем
неизвестные реакции F12 и F43
отброшенных звеньев 1 и
Разложим реакции F12 и F43 на нормальные
и тангенциалные составляющие
Тогда уравнение равновесия примет вид:
Уравнение равновесия группы 2-3 :

## Slide 9
Реакции
и
определяют из условия равновесия звеньев 2 и 3.
Составив уравнение моментов звеньев относительно точки С.
Для звена 2
Для звена.3
откуда
Составляющие реакций
и
определяем из плана сил , построенного на основе уравнения равновесия.
Из начала плана сил (точка а) в масштабе
проводим векторы сил
и
От них
проводим векторы найденных выше сил
и полные их значения F12 и F43

## Slide 10
Соединяя точки b и f, найдем реакции
Полная реакция в шарнире С определяется из условий равновесия сил, действующих на звенья 2 и 3:
Точка f пересечения этих двух линий
определит величину и направление сил
Из точек d u e проводим линии
в направлении сил
и

## Slide 11
Расчет ведущего звена
Оно входит со стойкой в пару (вращательную) пятого класса. Кинематическая цепь статически неопределима ,т.к.
ведущее звено не находится в равновесии.
Для уравновешивания ведущего звена
необходимо дополнительно ввести
уравновешивающую силу Fур,
или уравновешивающий момент Мур,
которые бы уравновесили
все силы и моменты,
приложенные к ведущему звену.
..
Зn— 2p5 = 1.

## Slide 12
Расчет реакции стойки на ведущее звено
а) К звену приложена уравновешивающая сила, линией действия (л.д.)
которой задаемся. Составим уравнение моментов относительно точки А:
или
откуда
Уравнение равновесия для ведущего звена
Реакция
определяется из плана сил.
б) к ведущему звену приложен уравновешивающий момент Мур. Из уравнения моментов относительно точки А определяем Mур:
откуда
Реакцию
определяем из плана сил.

## Slide 13
СИЛЫ ТРЕНИЯ
Трение является сложным физико-химическим процессом, сопровождающийся выделением тепла. Это вызвано тем, что перемещающиеся тела оказывают сопротивление относительному движению.
Мерой интенсивности сопротивления относительному перемещению является сила (момент) трения.
Различают трение качения, трение скольжения, а также сухое, граничное и жидкостное трение.
Если высота микронеровностей поверхностей:
больше, чем высота слоя смазки - сухое трение.
равна высоте слоя смазки - граничное трение.
меньше, чем высота слоя смазки - жидкостное .

## Slide 14
    Учет трения в поступательной кинематической паре.
Без учета трения реакция направлена по нормали к взаимодействующим поверхностям. При учете трения результирующая реакция Q21 отклоняется от общей нормали на угол трения  в сторону противоположную направлению движения.
без учета трения с учетом трения
Fтр=Qn12.tg 
tg = f
Fтр=Qn12.f
Коэффициент трения f определяется экспериментально и зависит от многих факторов.

## Slide 15
        Учет трения во вращательной кинематической паре.
1 - цапфа
rц - радиус цапфы
Δ - зазор
 - радус круга трения;
 = О1С
Из ΔО1СК  = sin   О1С = О1К sin 
Mc= Q12.О1С = Q12. rц.sin 
При малых углах  sin  ≈ tg  = f . Тогда :
Mc= Q12. rц.f
При учете трения во вращательной КП результирующая реакция отклоняется от общей нормали на угол трения  и проходит касательно к кругу трения радиуса 

## Slide 16
        Определение КПД () машинного агрегата.
КПД машинного агрегата равен отношению работы сил полезного сопротивления к работе движущих сил за цикл установившегося режима.
КПД при последовательном соединении механизмов.Pвх = Рд

## Slide 17
определение КПД при параллельном соединении механизмов.
где i – коэффициенты
распределения мощности.
1 + 2 + 3 +… + m = 1
Лекция завершена