Нижегородский государственный

архитектурно строительный университет

Кафедра гидравлики

Курсовая работа

«Гидравлический расчет двухтрубной гравитационной

системы водяного отопления»

Проверил                                                                                   Жизняков В.В.

Выполнила ст.гр.395

г. Нижний Новгород

2008 год

# Содержание

Содержание	2

Введение	3

I. Расчетные данные	4

II.Гидравлический расчет	5

1.Расчет I кольца	5

1.1.Определение располагаемого давления	5

1.2. Определение расхода теплоносителя	5

1.3. Определение диаметров трубопроводов	6

1.4.	Определение ближайших стандартных диаметров труб	6

1.5. Определение режима движения жидкости	7

1.6. Определение потерь давления на участках	7

1.7.Определение общих потерь давления в первом кольце	8

1.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления в кольце	8

1.9.Окончательный гидравлический расчет для измененного диаметра труб	9

2. Расчет II кольца	12

2.1. Определение располагаемого давления PPII	12

2.2. Определение расхода теплоносителя	12

2.3. Определение диаметров трубопровода	12

2.4. Определение ближайших стандартных диаметров труб:	12

2.5.Определение режима движения жидкости	12

2.6. Определение потерь давления на участках	13

2.7.Определение общих потерь давления в первом кольце	13

2.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце	13

2.9. Расчет диаметра диафрагмы	14

III.Литература	15

# Введение

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, очистки, хранения и подачи ее потребителю по разводящей водопроводной цепи.

Целью выполняемой работы является практическое использование теоретических знаний для гидравлического расчета отопительной системы здания.

В качестве расчетной системы отопления здания предусмотрена двухтрубная гравитационная система водяного отопления с верхней разводкой. В двухтрубных системах отопления горячая вода проходит через параллельно присоединенные к подающим трубопроводам отопительные приборы, и постепенно охлаждаясь в них, возвращается в котел по самостоятельной линии. При верхней разводке магистральный распределительный трубопровод прокладывается выше нагревательных приборов.

# I. Расчетные данные

- Схема двухтрубной отопительной системы с указанием длин участков трубопроводов и размещения отопительных приборов.(рис.1)

- Температура горячей воды tг = 94 ◦С.

- Температура охлажденной воды to = 74◦С.

- Тепловые нагрузки на приборы: q1 = 7100 Ватт, q2 = 8000 Ватт.

Рис.1. Схема двухтрубной отопительной системы

# II.Гидравлический расчет

Теплоноситель в системе может циркулировать по двум возможным путям (кольцам):

I кольцо: К-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-К

II кольцо: К-1-2-3-4-11-12-13-8-9-10-К

## 1.Расчет I кольца

В первом кольце можно выделить два участка с тепловой нагрузкой на два прибора

1) q1 + q2                   К-1-2-3-4…8-9-10-К

Длина участка l1 = 70,8 м

2) q1	4-5-6-7-8

Длина участка l2 = 5,4 м

### 1.1.Определение располагаемого давления

PPI = g·h1· (ρo-ρг) + ∆P , Па	        (1)

где h1- расстояние от центра котла до центра нагревательного прибора

( h1=3,1 м )

ρo,ρг- плотности охлажденной и горячей воды соответственно ( [1]с.10 )

ρo = 975,34 кг/м3,ρг = 962,5 кг/м3

∆P - дополнительное давление за счет охлаждения теплоносителя в магистралях и стояках ( [2]с.217 )

Принимаем ∆P = 150 Па.

PPI = 9,8·3,1· (975,34-962,5) + 150 = 540,08 Па

### 1.2. Определение расхода теплоносителя

(2)

,

где q1 , q2 –тепловые нагрузки

с - удельная теплоемкость воды (с = 4,2 кДж/K)

### 1.3. Определение диаметров трубопроводов

(3)

Vдоп - допускаемая скорость движения теплоносителей

Vдоп   0,2 м/c

### Определение ближайших стандартных диаметров труб

( [3]с.199 )

d1ст=40 мм

d2ст=32 мм

Определяем действительные скорости:

(4)

### 1.5. Определение режима движения жидкости

,	     (5)

где ν –коэффициент кинематической вязкости

для tср = 84◦С  ν = 0,4·10-6 м2/c ([4] с.9)

турбулентный режим движения жидкости

турбулентный режим движения жидкости

Для турбулентного режима движения жидкости

,	  (6)

где kэ – эквивалентная шероховатость оцинкованных стальных труб, бывших в эксплуатации.

Принимаем kэ = 0,17 мм

### 1.6. Определение потерь давления на участках

- линейные ,Па	  (7)

- местные   	  (8)

Линейные потери на участках 1 и 2 составят:

Местное сопротивление на участке 1 при диаметре d1=40 мм  ([3]c.208):

● котел стальной                                                                        ξ = 2

● тройник на повороте в т.2                                                   ξ = 1,5

● вентиль с косым шпинделем  на участке 2-3                     ξ = 2,5

● отвод под углом 90◦ в т.4                                                       ξ = 0,5

● отвод под углом 90◦ в т.9                                                       ξ = 0,5

●вентиль с косым шпинделем  на участке 9-10(2 шт.)        ξ = 2,5Х2=5

● отвод под углом 90◦  в т.10                                                   ξ = 0,5

● вентиль с косым шпинделем в т.10                                     ξ = 2,5

∑ξ=15

Местное сопротивление на участке 2 при диаметре d2=32 мм:

●тройник на проходе в т.4                                                       ξ = 1

●отвод под углом 90◦ в т.5                                                       ξ = 0,5

●кран двойной регулировки в т.6                                            ξ = 2

●отопительный прибор П3  (радиатор двухколонный)       ξ = 2

●тройник на проходе в т.8                                                      ξ = 1

∑ξ=6,5

### 1.7.Определение общих потерь давления в первом кольце

,Па	                (9)

### 1.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления в кольце

(10)

Т.к. невязка больше допустимой  (26,3%), то для уменьшения потерь давления увеличиваем диаметры труб. Для нашей системы отопления поменяем диаметр труб на участке 8-9 и произведем гидравлический расчет п.1.4-1.8 при измененном диаметре труб.

Для этого на участке 8-9 возьмем промежуточную точку А и сделаем гидравлический расчет при диаметре труб d=40 мм на участке 1-4 и 8-А и d=50 мм на участке А-1

### 1.9.Окончательный гидравлический расчет для измененного диаметра труб

турбулентный режим движения жидкости

Результаты гидравлического расчета первого кольца сводим в таблицу 1.

Таблица 1

Таблица расчета системы водяного отопления

| Участки | Длина участка, l,м | Расход, Q,см3/c | Данные предварительного расчета | Данные окончательного расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, d,мм | Скорость, V,см/c | Коэф. λ | Потери давления | Диаметр, d,мм | Скорость, V,см/c | Коэф. λ | Потери давления |
|  |  |  |  |  |  | Pl, Па | Pj, Па |  |  |  | Pl, Па | Pj,Па |
| Кольцо №1 |
| 1-4 | 35,7 | 160 | 40 | 13 | 0,0343 | 497,06 | 122,81 | 40 | 15 | 0,0343 | 264,68 | 71,84 |
| 8-А | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-1 | 33,1 |  |  |  |  |  |  | 50 | 8,0 | 0,035 | 53,22 | 26,35 |
| 4-8 | 5,4 | 80 | 32 | 10 | 0,0377 | 30,82 | 31,49 | 32 | 10,0 | 0,0377 | 30,82 | 31,49 |
| ∑ | - | - | - | - | - | 527,88 | 154,30 | - | - | - | 348,72 | 129,68 |
| Общие потери давления | 682,18 | Суммарные потери давления | 478,40 |

Определяем невязку между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце по формуле (10):

## 2. Расчет II кольца

II кольцо имеет общие с первым кольцом участки: К-1-2-3-4…8-9-10-К

Диаметры  этих участков мы уже рассчитали, поэтому необходимо определить диаметры только на участке 3:

4-11-12-13-8

Длина участка 3 l3 = 5,8 м

### 2.1. Определение располагаемого давления PPII

по формуле (1):

PPII = 9,8·6,3· (975,34-962,5) + 150 = 942,74 Па

### 2.2. Определение расхода теплоносителя

по формуле (2):

### 2.3. Определение диаметров трубопровода

по формуле (3):

### 2.4. Определение ближайших стандартных диаметров труб:

d3ст=25 мм

Определяем действительные скорости по формуле (4):

### 2.5.Определение режима движения жидкости

по формуле (5):

турбулентный режим движения жидкости

Для турбулентного режима движения жидкости по формуле (6):

### 2.6. Определение потерь давления на участках

(8)

Линейные потери, определяемые по формуле (7) на участке 3  составят:

Местное сопротивление на участке 1 ([4]c.208):

●тройник на повороте в т.4                                                            ξ = 1,5

●кран двойной регулировки в т.6                                                    ξ = 2

●отопительный прибор П4   (радиатор двухколонный)              ξ = 2

●отвод под углом 90◦ в т.13                                                           ξ = 1

●тройник на проходе в т.8                                                            ξ = 1

∑ξ=7,5

Определяем потери на местном сопротивлении по формуле (8):

### 2.7.Определение общих потерь давления в первом кольце

по формуле (9):

### 2.8.Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления  в кольце

по формуле (10):

Т.к. невязка больше допустимой  (31,9%), то для увеличения потерь давления уменьшаем диаметры труб. Меняем d3ст и принимаем равным d3ст =20 мм.

Определяем действительные скорости по формуле (4):

Т.к. скорость движения теплоносителя V 3 превышает допустимую (V доп=0,2 м/с), то для  погашения излишнего давления вводят дополнительное сопротивление в виде диафрагмы.

### 2.9. Расчет диаметра диафрагмы

Определяем излишнее давление:

, Па    	   (11)

Т.к. диафрагма является местным сопротивлениями для  движущегося теплоносителя потери давления в ней определяются по формуле (8):

Тогда

(12)

По найденному значению коэффициента диафрагмы находим отношение

([4] с.237):

Отсюда диаметр диафрагмы равен:

,мм	(13)

# III.Литература

[1] Справочник проектировщика под редакцией И.Г.Староверова. Внутренние санитарно-технические устройства, ч.I Отопление, водопровод, канализация. Стройиздат, М.,1976

[2] Белоусов В.В., Михайлов Ф.С. Основы проектирования систем центрального отопления. М., 1962

[3] Справочник по теплоснабжению и вентиляции, ч.I, издательство «Будивельник», Киев, 1976.

[4] Альтшуль А.Д., Животовский А.С., Иванов П.С. Гидравлика и аэродинамика. М.,1987