Содержание:

Введение, исходные данные ………………………………………………2

- Кинематический расчет

  - Передаточное число ………………………..…………………. 3

  - Вращающие моменты на валах ………………………………. 3

2.   Расчет зубчатой передачи

2.1. Выбор металла и режима термообработки …………………. 4

2.2. Допускаемые напряжения …………………………………… 4

2.3. Расчет первой ступени ………………………………………. 6

2.3.1. Определение межосевого расстояния …………………. 6

2.4. Расчет второй ступени ……………………………………….. 9

2.4.1. Определение межосевого расстояния …………………. 9

2.5. Проверочный расчет прочности зубьев по направлениям

изгиба …………………………………………………………. 10

- Расчет валов

  - Предварительный расчет валов …………………………… 11

  - Подбор подшипников ……………………………………… 12

  - Проверочный расчет валов ………………………………… 12

    - Быстроходный вал ……………………………………… 13

    - Промежуточный вал ……………………………………. 14

    - Тихоходный вал ………………………………………… 15

  - Утонченный расчет валов ………………………………….. 16

- Конструирование опорных узлов

  - Выбор и проверка работоспособности подшипников ……. 18

  - Расчет штифтов ……………………………………………… 19

- Расчет ошибок мертвого хода ………………………………………. 19

- Инструкция по сборке ……………………………………………….. 20

- Литература ……………………………………………………………. 21

Введение:

Редуктор - зубчатая ( в т.ч. червячная ) или гидравлическая передача, обычно закрытая, предназначенная для уменьшения угловых скоростей и соответственно увеличения вращающих моментов.

Редуктор двухступенчатый цилиндрический предназначен для понижения частоты вращения.

Исходные данные:

Tвых = 30 [ Н *м ]                    -     Крутящий момент на выходном валу.

nвых = 30 [ об / мин ]              -     Выходная частота вращения.

i = 26                                      -     Передаточное число.

t = 5000  [ час ]                      -     Рабочий ресурс.

- Кинематический расчет:

  - Передаточное число:

Распределяем общее передаточное число редуктора i = 26 между первой и второй ступенями:

= 6,24  стандарт - 6,3

= 3,846        стандарт - 4

= 25,2      -    Общее передаточное число.

-     Отклонение

Частота вращения промежуточного вала:

= 120 [ об / мин ]

Частота вращения быстроходного вала:

= 756 [ об / мин ]

1.2   Вращающие моменты на валах:

Крутящий момент на промежуточном вале:

= 1,227 [ Н*м ]  ;   = 7,498 [ Н*м ]

где - КПД привода равный произведению частных КПД: муфты, зубчатой передачи, пары подшипников.

- Расчет зубчатой передачи.

2.1   Выбор металла и режима термообработки.

При необходимости получения сравнительно небольших габаритов и невысокой стоимости редуктора выбираем для изготовления колес и шестерен недорогую конструкционную легированнную сталь 40, с улучшением ТУ 14-1-314-72.

Можно также применять стали: 30X; 38X; 14X; 12X ГОСТ 5632-72.

Назначаем режим термообработки: для колес НВ=200 - улучшение; для шестерни НВ=200 - улучшение.

2.2   Допускаемые напряжения.

В соответствии с рекомендациями [2] допускаемые конструкционные напряжения при расчете на выносливость опредиляются по формуле:

(1)

где: - базовый предел контактной выносливости поверхностей зубьев, соответствует базовому числу циклов ; - контакт безопасности, в соответствии с рекомендациями и улучшениями принимают = 1,1; - коэффициент долговечности.

В соответствии с [3] при нормализации и улучшении при твердости поверхности зубьев базовый предел контактной выносливости определяется по следующей зависимости:

=2HB+30        (2)

где: НВ - твердость поверхностей зубьев.

В соответствии с [3] контакт долговечности , учитывающий влияние срока службы и режима нагрузки передачи определяется по зависимости:

(3)

где: - базовое число циклов, определяющихся в зависимости от твердости металла;

- фактическое число циклов нагружения.

В соответствии с [3] для режима с постоянной нагрузкой расчетное число циклов определяется по формуле:

(4)

где: n - частота вращения того из колес, по металлу которого определяем допускаемое напряжение ( об / мин ).

С - число зацепления зуба за 1 оборот колеса ( принимается: C=1 )

T - число часов работы передачи за расчетный срок службы ( Т=5000 )

Для колес общих ступеней:

=430 МПа

Для шестеренок общих ступеней:

=470 МПа

Подставляя в формулу (4) числовые значения для n, C, T получаем:

( циклов )

( циклов )

В соответствии с [3] принимаем  циклов.

Подставляем значение в формулу (3), получим:

Подставляя в формулу (1) полученные числовые значения имеем:

допускаемое рабочее напряжение для колес: =390 МПа

для шестерен: =427 МПа

Допускаемое напряжение на изгиб:

где: - базовый предел выносливости зубьев по излому от напряжения изгиба;

- контакт безопасности. ( принимаем =1,7 );

- контакт учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки ( при одностороннем =1 );

- контакт долговечности.

Для зубчатых колес с

(6)

где: - базовое число циклов ( принимаем  циклов);

- эквивалентное число циклов ( при постоянном режиме нагрузки определяется по                    формуле (4));

Подставляя полученные значения в формулу (6) получим:

; ;

Для зубчатых колес с твердостью металла при нормализации и улучшении базовый предел выносливости зубьев по излому от напряжения изгиба: ( МПа ) - определяется эмпирической зависимостью:

для колес =260+НВ=460 МПа

для шестерен =260+НВ=480 МПа

таким образом дополнительные рабочие напряжения на изгиб:

для колес 270 МПа

для шестерен 282 МПа

Примечание: редуктор должен прослужить положенный срок службы, так как оба коэффициента долговечности = 1.

2.3  Расчет первой ступени:

2.3.1 Определение межосевого расстояния и параметров зубчатых колес первой ступени.

В соответствии с рекомендациями [3] межосевое расстояние определяется по формуле:

(7)

где: = 490 М - для остальных прямозубых колес;

- крутящий момент на валу зубчатого колеса;

u - передаточное отношение ступени;

= 0,1 - коэффициент ширины зубчатого колеса;

- коэффициент неравномерности нагрузки при расчете на контактное напряжение;

Примечание: величину межосевого расстояния по формуле (7) получаем в (мм).

В соответствиями с указаниями [3] принимаем = 1,04

Подставляя в формулу (7) полученные числовые значения: , u, , [], ,  получим: межосевое расстояние для первой ступени:

=47 мм

В соответствии с [3] величина диаметра делительной окружности шестерни определяется:

(8)

где: - величина межосевого расстояния;

u - передаточное число ступени;

Подставляя числовые значения в формулу (8) получаем: =12,87 мм

Величина окружной скорости в передаче определяется по формуле:

где: v - окружная скорость ( м / сек );

- диаметр делительной окружности шестерни (м);

n - частота вращения вала шестерни (м);

Примечание: в соответствии с рекомендациями [1] в случае 4 м/сек целесообразно использовать прямозубую передачу, в противном случае косозубую.

=0,54 используем прямозубую передачу.

Подбор модуля и числа зубьев:

В соответствии с рекомендациями [3] число зубьев шестерни выбираем =21.

Модуль 1 ступени определяется по формуле:

m=        (10)

где: 	- диаметр делительной окружности шестерни (м);

- число зубьев шестерни;

Подставляя значения в формулу (10) получим: m==0,612

Выбираем стандартный m=0,6

Диаметр зубчатого колеса:

(11)

где: - межосевое расстояние (мм);

- диаметр шестерни (мм);

Подставляя значения в формулу (11) получим: =81,13 мм

Число зубьев  для колеса определяется по формуле: = 132

Полученные значения  и  являются минимальными допускаемыми размерами. Действительные размеры определяются как:

(12)

(13)

(14)

Подставляя полученные числовые значения, получаем:

=12,6 мм

мм

мм

Толщина колеса рассчитывается по формуле:

(16)

где: - межосевое расстояние (мм);

- коэффициент ширины зубчатого колеса (=);

Толщина шестерни:

(17)

Подставляя получим:  мм    (стандарт - 4,6)

мм  (стандарт - 6)

2.4  Расчет второй ступени:

2.4.1  Определение межосевого расстояния и параметров зубчатых колес второй ступени.

В соответствиями с указаниями [1] принимаем = 490 М; = 1,01; = 0,1; =427 МПа; =30 [].

= 115 мм

= 46 мм

= 184 мм

По формуле (9) вычислим окружную скорость:

=0,2 м/с используем прямозубую передачу.

Выбираем =22, тогда:

=2,09     ( стандарт 2 мм );

=23 зуба

мм

=92 зуба

мм

=115 мм

Толщина колеса =11,5 мм

шестерни =12,88 мм  = 13 мм

  - Проверочный расчет прочности зубьев по напряжениям изгиба.

В соответствии с указаниями [3] расчет проводим по формуле:

(17)

где: - модуль, мм

- коэффициент; для прямозубых передач = 14

- крутящий момент на валу шестерни.

- коэффициент неравномерности нагрузки при расчете на изгибную прочность.

- коэффициент относительной ширины зубчатого колеса.

- число зубьев шестерни.

- допустимое напряжение изгиба.

Примечание: при проведении расчета модуль полученный по формуле (17) должен быть меньше либо равен модулю полученному при расчете геометрических элементов колес.

Величину  и  определяем из графика рекомендации [3]:

Для 1 ступени =4,15; =1,25; =0,315;

Для 2 ступени =4,13; =1,2; =0,25;

=270 МПа

Подставляя величины в формулу (17) получим:

=0,53

=1,42

Модули удовлетворяют проверочному расчету.

Результаты проверочных расчетов зубчатых передач.

| Наименование параметров | 1 ступень | 2 ступень |
| --- | --- | --- |
|  | шестерня | колесо | шестерня | колесо |
| материал зубчатого колеса | 40 X H | 40 X H | 40 X H | 40 X H |
| твердость НВ | 220 | 200 | 220 | 200 |
| передаточное число (i) | 6,3 | 4 |
| межосевое расстояние, мм | 47 | 115 |
| модуль m, мм | 0,6 | 2 |
| число зубьев | 21 | 132 | 22 | 92 |
| дополнительные контактные напряжения , мм | 427 | 390 | 427 | 390 |
| дополнительные напряжения изгиба , мм | 282 | 270 | 282 | 270 |
| ширина, мм | 6 | 4,6 | 11,5 | 13 |

- Расчет валов.

  - Предварительный расчет валов.

Конструкция вала зависит от шипа и размеров расположенных на нем деталей и способа закрепления в окружном и осевом направлениях.

Диаметр валов определяем по расчету на прочность по формуле:

(18)

где: T - крутящий момент на валу;

- допустимое касательное напряжение;

Подставим данные для нахождения диаметра быстроходного вала:

=6,8 мм

=12,4 мм   - промежуточный

=19,6 мм  - выходной

Из конструктивных соображений выбираем: =7; =13; =20.

  - Подбор подшипников.

Подбор подшипников производим согласно данным [4] в зависимости от диаметров валов полученных в предварительном расчете. Технические характеристики подшипников приведенные в таблице соответствующие подшипникам сверхлегкой серии , серии шарик 1 **, радиальных однополярных шарикоподшипников выбранных вследствие их дешевизны и прямозубого характера зацепления.

Технические характеристики подшипников.

| Вал | условное обозначение | внутренний диаметр | ширина | внешний диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| входной |  | 7 |  |  |
| промежуточный |  | 13 |  |  |
| выходной |  | 20 |  |  |

  - Проверочный расчет валов

Для проверочного расчета необходимо вычислить радиальную и окружную силы в зацеплении. Построим эпюры изгибающих моментов. Определим диаметры валов из условия прочности по изгибающим и крутящим моментам.

Окружная сила вычисляется по формуле:

(20)

где: T - крутящий момент на одном валу.

d - диаметр делительной окружности.

Радиальная сила вычисляется по формуле:

(21)

где: - угол зацепления (=

Суммарный изгибающий момент и эквивалентный момент определяются соответственно по формулам:

(22)

(22)

Для выполнения условия прочности значение , (где  - дополнительное напряжение) должно быть меньше  рассчитанного нами ранее.

    - Быстроходный вал.

Определяем  по формуле (20)

Н

Н

Н

Определяем по формуле (21) :

Н

Н

Н

По формуле (22)

По формуле (23)

мм

Взятое нами значение для диаметра быстроходного вала превосходит диаметр проверочного расчета т.е. условие точности выполняется.

    - Промежуточный вал.

Определяем  по формуле (20)

Н

Н

Н

Н

Наибольший момент:

Н

Н

Н

Н

По формуле (22)

По формуле (23)

мм

    - Тихоходный вал.

Определяем  по формуле (20)

Н

Определяем по формуле (21) :

Н

Из уравнения равновесия:

Н

Н

Для силы :

Н

Н

По формуле (23)

мм

  - Утонченный расчет валов.

Утонченный расчет валов позволяет учесть влияние концентрации напряжений и абсолютных размеров вала на его прочность.

Цель расчета - определение запаса прочности в наиболее опасных сечениях вала и сравнение их с дополнительными величинами. При совместном действии напряжений кручения и изгиба запас усталостной прочности определяют по формуле (24) согласно рекомендациями [3]:

(24)

где - запас усталостной прочности только по изгибу, определяемой:

(25)

- запас усталостной прочности по кручению определяемый:

(26)

В формулах (25), (26),  и  - переменные составляющие циклов напряжений, а  и  - постоянные составляющие. При симметричном цикле для напряжений изгиба и пульсационном - для напряжения кручения, имеем:

;

и - контакты корректирующие влияние постоянных составляющих цикла напряжений на усталостную прочность.

По рекомендациям [3] принимаем ; ; среднеуглеродистой сталей.

и  - предел усталости определяем по приближенной формуле:

;

( для стали =700 МПа)

и  - масштабный фактор и фактор качества поверхности (=1; =0,75 - для тонкого точения).

и  - эффективные коэффициенты концентрационных напряжений при изгибе и кручении. Определяется по формуле рекомендованной [1] (=1,9; =1,75).

Рассчитаем запас усталостной прочности для быстроходного вала.

=1017;      =375;           =0,75;         =1;

=120;       =140;           ;

=1,9;         =1;               =1,75;

По формуле (26):

1,6

Подставляя полученные значения и  в формулу (24) имеем:

Условие усталостной прочности выполнено.

Запас усталостной прочности для промежуточного вала.

=1426;

=115,6

Подставляя в формулы (25), (26), (24) получим:

Условие усталостной прочности выполнено.

Запас усталостной прочности для тихоходного вала.

=1083;

=1174,73

Подставляя в формулы (25), (26), (24) получим:

Запас усталостной прочности для промежуточного вала.

- Конструирование опорных узлов редуктора

  - Выбор и проверка работоспособности подшипников.

Для радиальных шариковых подшипников номинальная нагрузка и номинальный срок службы связаны формулой:

(27)

где: L - номинальная долговечность ( об / мин )

p - эквивалентная нагрузка ( кГс )

p=3,308

Номинальная долговечность:

(28)

где: n - частота вращения ( об / мин )

=5000 часов

Выбирая L и подставляя соответствующие частоты получим:

( об / мин )

( об / мин )

( об / мин )

Эквивалентную нагрузку находим по формуле:

(29)

где:  - температурный контакт ( =1 )

- контакт безопасности ( при спокойной нагрузке =1 )

x - контакт радиальной нагрузки ( для радиальных подшипников x=1 )

V - контакт осевой нагрузки

U - контакт вращения ( U=1 )

и  - радиальная и осевая нагрузка на подшипники.

Подшипники для 1-ого вала:

x =1; V =1; =9

Тогда номинальная диаметрические нагрузки по формуле (27):

=50; =19,8; =10

4.2. Расчет штифтов

В редукторе для установки деталей будем использовать штифты. Диаметры штифтов определяются по формуле:

(30)

где: - диаметр вала.

Согласно формуле (30) диаметр штифта на быстроходном валу =1,9 мм

на промежуточном валу =2,48 мм

на тихоходном валу =2,58 мм

5. Расчет ошибок мертвого хода.

Ошибка мертвого хода рассчитываем по формуле:

где:  - ошибка в угле поворота ведомого колеса быстроходной ступени

- ошибка в угле поворота тихоходной ступени

(32)

(33)

и выбираются по таблице.

Для 1-ой ступени точности и сопряжения вида имеем:

=63; =70

В итоге получим:

Окончательно:

- Инструкция по сборке.

  - На промежуточный вал насадить колесо и шестерни, закрепить штифтами.

  - На тихоходный вал насадить колесо, закрепить так же.

  - На быстроходный вал надеть шестерню и закрепить.

  - Последовательно закрепить на плане промежуточный, тихоходный и быстроходный валы с подшипниками.

Литература:

- Яковлев В. П. "Проектирование механического привода механических устройств"