Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции

и ордена Трудового Красного Знамени

государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Курсовой проект

по курсу “Конструирование ЭВС”

студент: Вилинский Д.                                                      группа ИУ4-92

консультант: Шахнов В( А(

Москва                                                                                                                                          1997

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое задание.........................................................................

Подбор элементной базы..................................................................

Расчет теплового режима блока.......................................................

Расчет массы блока..........................................................................

Расчет собственной частоты ПП......................................................

Расчет схемы амортизации..............................................................

Расчет надежности по внезапным отказам......................................

Литература........................................................................................

3

4

5

13

13

14

16

18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1( Назначение аппаратуры(

Данный блок относится к классу бортовой аппаратуры и предназначен для  установки в управляемый снаряд( Функционально блок предназначен для свертки сигнала принимаемого бортовой РЛС(

2( Технические требования(

а) условия эксплуатации(

- температура среды tо=30 оC(

- давление p = 1(33 ( 104 Па(

б) механические нагрузки(

- перегрузки в заданном диапазоне

| f, Гц | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |

- удары u = 50 g(

в) требования по надежности(

- вероятность безотказной работы P(0.033) ( 0.8(

3( Конструкционные требования(

а) элементная база - микросхемы серии К176 с КМДП логикой(

б) мощность в блоке P ( 27 Вт(

в) масса блока m ( 50 кг(

г) тип корпуса - корпус по ГОСТ 17045-71(

д) тип амортизатора АД -15(

е) условия охлаждения - естественная конвекция(

ПОДБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ

Поскольку проектируемый электронно-вычислительный блок является бортовой аппаратурой( то к нему предъявляются следующие требования(

высокая надежность(

высокая помехозащищенность(

малая потребляемая мощность(

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют интегральные микросхемы на дополняющих МДП (МОП) структурах - КМДП структуры(

Цифровые интегральные схемы на КМДП-транзисторах - наиболее перспективные. Мощность потребления в статическом режиме ЦИС составляет десятки нановатт, быстродействие - более 10 МГц. Среди ЦИС на МДП-транзисторах ЦИС на КМДП-транзисторах обладают наибольшей помехоустойчивостью: 40...45 % от напряжения источника питания. Отличительная особенность ЦИС на КМДП-транзисторах - также высокая эффективность использования источника питания: перепад выходного напряжения элемента почти равен напряжению источника питания. Такие ЦИС не чувствительны к изменениям напряжения питания. В элементах на КМДП-транзисторах полярности и уровни входных и выходных напряжений совпадают, что позволяет использовать непосредственные связи между элементами. Кроме того( в статическом режиме их потребляемая мощность практически равна нулю(

Таким образом была выбрана серия микросхем К176 (тип логики( дополняющие МОП-структуры)( Конкретно были выбраны две микросхемы(

К176ЛЕ5 - четыре элемента 2ИЛИ-НЕ(

К176ЛА7 - четыре элемента 2И-НЕ(

| Параметр | К176ЛЕ5 | К176ЛА7 |
| --- | --- | --- |
| Входной ток в состоянии “0”( Iвх0( мкА( не менее | -0(1 | -0.1 |
| Входной ток в состоянии “1”( Iвх1( мкА( не более | 0(1 | 0.1 |
| Выходное напряжение “0”( Uвых0( В( не более | 0(3 | 0.3 |
| Выходное напряжение “1”( Uвых1( В( не менее | 8(2 | 8.2 |
| Ток потребления в состоянии “0”( Iпот0( мкА( не более | 0(3 | 0.3 |
| Ток потребления в состоянии “1”( Iпот1( мкА( не более | 0(3 | 0.3 |
| Время задержки распространения сигнала при включении tзд р1(0( нс( не более | 200 | 200 |
| Время задержки распространения сигнала при включении tзд р0(1( нс( не более | 200 | 200 |

Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

| Напряжение источника питания( В | 5 - 10 В |
| --- | --- |
| Нагрузочная способность на логическую микросхему( не более | 50 |
| Выходной ток Iвых0 и Iвых1( мА( не более | 0(5 |
| Помехоустойчивость( В | 0(9 |

РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА БЛОКА

Исходные данные(

| Размеры блока( | L1=250 мм L2=180 мм L3=90 мм |
| --- | --- |
| Размеры нагретой зоны( | a1=234 мм a2=170 мм a3=80 мм |
| Зазоры между нагретой зоной и корпусом | hн=hв=5 мм |
| Площадь перфорационных отверстий | Sп=0 мм2 |
| Мощность одной ИС | Pис=0,001 Вт |
| Температура окружающей среды | tо=30 оC |
| Тип корпуса | Дюраль |
| Давление воздуха | p = 1(33 ( 104 Па |
| Материал ПП | Стеклотекстолит |
| Толщина ПП | hпп = 2 мм |
| Размеры ИС | с1 = 19(5 мм с2 = 6 мм c3 = 4 мм |

Этап 1( Определение температуры корпуса

1( Рассчитываем удельную поверхностную мощность корпуса блока qк(

где P0 - мощность рассеиваемая блоком в виде  теплоты(

Sк - площадь внешней поверхности блока(

Для осуществления реального расчета примем P0=20 Вт, тогда

2( По графику из [1] задаемся перегревом корпуса в первом приближении (tк= 10 оС(

3( Определяем коэффициент лучеиспускания для верхней (л(в, боковой (л(б и нижней (л(н поверхностей корпуса(

Так как ( для всех поверхностей одинакова и равна (=0(39 то(

4( Для определяющей температуры tm = t0 + 0.5 (tk = 30 + 0.5 10 =35 oC рассчитываем число Грасгофа Gr для каждой поверхности корпуса

где Lопр i - определяющий размер i-ой поверхности корпуса(

g - ускорение свободного падения(

(m - кинетическая вязкость газа, для воздуха определяется из таблицы 4(10 [1] и равна (m=16(48 ( 10-6 м2/с

5( Определяем число Прандталя Pr из таблицы 4(10 [1] для определяющей температуры tm, Pr = 0.7(

6( Находим режим движения газа, обтекающих каждую поверхность корпуса(

5 ( 106  < Grн Pr = Grв Pr = 1(831 (0(7 ( 107 = 1(282 ( 107  < 2 ( 107  следовательно режим ламинарный

Grб Pr = 6(832 (0(7 ( 106 = 4(782 ( 106  < 5 ( 106  следовательно режим переходный к ламинарному(

7( Рассчитываем коэффициент теплообмена конвекцией для каждой поверхности блока (k(i(

где (m - теплопроводность газа, для воздуха (m определяем из таблицы 4(10 [1] (m = 0(0272 Вт/(м К)(

Ni - коэффициент учитывающий ориентацию поверхности корпуса( Ni = 0.7 для нижней поверхности( Ni = 1 для боковой поверхности( Ni = 1(3 для верхней поверхности(

8( Определяем тепловую проводимость между поверхностью корпуса и окружающей средой (к(

9( Рассчитываем перегрев  корпуса блока РЭА  во втором приближении (tк(о(

где Кк(п - коэффициент зависящий от коэффициента корпуса блока( Так как блок является герметичным, следовательно Кк(п = 1(

Кн1 - коэффициент, учитывающий атмосферное давление окружающей среды берется из графика рис( 4(12 [1], Кн1 = 1(

10( Определяем ошибку расчета

Так  как (=0(332 > [(]=0.1 проводим повторный расчет скорректировав (tк= 15 оС(

11( После повторного расчета получаем (tк,о= 15,8 оС, и следовательно ошибка расчета будет равна

Такая ошибка нас вполне устраивает (=0(053 < [(]=0.1

12( Рассчитываем температуру корпуса блока

Этап 2( Определение среднеповерхностной температуры нагретой зоны

1( Вычисляем условную удельную поверхностную мощность нагретой зоны блока qз(

где Pз - мощность рассеиваемая в нагретой зоне, Pз = 20 Вт.

2( По графику из [1] находим в первом приближении перегрев нагретой зоны (tз= 18 оС(

3( Определяем коэффициент теплообмена излучением между нижними (з(л(н, верхними (з(л(в и боковыми (з(л(б поверхностями нагретой зоны и корпуса(

Для начала определим приведенную степень черноты i-ой поверхности нагретой зоны (пi (

где  (зi и Sзi - степень черноты и площадь поверхности нагретой зоны, (зi = 0(92 (для всех поверхностей так как материал ПП одинаковай)(

Так как приведенная степень черноты для разных поверхностей почти одинаковая, то мы можем принять ее равной (п = 0(405 и тогда

4( Для определяющей температуры tm = 0(5 (tк + t0 + (tk) = 0(5 (45 + 30 + 17 =46 oC и определяющего размере hi рассчитываем число Грасгофа Gr для каждой поверхности корпуса

где Lопр i - определяющий размер i-ой поверхности корпуса(

g - ускорение свободного падения(

(m - кинетическая вязкость газа, для воздуха определяется из таблицы 4(10 [1] и равна (m=17(48 ( 10-6 м2/с

Определяем число Прандталя Pr из таблицы 4(10 [1] для определяющей температуры tm, Pr = 0.698(

Grн Pr = Grв Pr = 213(654 ( 0(698 = 149(13

Grб Pr = 875(128 ( 0(698 = 610(839

5( Рассчитаем коэффициент коэффициенты конвективного теплообмена между нагретой зоной и корпусом для каждой поверхности(

для нижней и верхней

для боковой поверхности

где (m - теплопроводность газа, для воздуха (m определяем из таблицы 4(10 [1] (m = 0(0281 Вт/(м К)(

6( Определяем тепловую проводимость между нагретой зоной и корпусом(

где ( - удельная тепловая проводимость от модулей к корпусу блока, при отсутствии прижима ( = 240 Вт/(м2 К)(

S( - площадь контакта рамки модуля с корпусом блока(

К( - коэффициент учитывающий кондуктивный теплообмен

В результате получаем(

7( Рассчитываем нагрев нагретой зоны (tз(о во втором приближении

где Кw - коэффициент, учитывающий внутреннее перемешивание воздуха, зависит от производительности вентилятора, Кw = 1(

Кн2 - коэффициент, учитывающий давление воздуха внутри блока, Кн2 = 1(3(

8( Определяем ошибку расчета

Такая ошибка нас вполне устраивает (=0(053 < [(]=0.1(

9( Рассчитываем температуру нагретой зоны

Этап 3( Расчет температуры поверхности элемента

1( Определяем эквивалентный коэффициент теплопроводности модуля, в котором расположена микросхема( Для нашего случая, когда отсутствуют теплопроводные шины (экв = (п = 0.3 Вт/(м К) , где (п - теплопроводность материала основания печатной платы(

2( Определяем эквивалентный радиус корпуса микросхем(

где S0ИС - площадь основания микросхемы, S0ИС = 0(0195 ( 0(006 = 0(000117 м2

3( Рассчитываем коэффициент распространения теплового потока

где (1 и (2 - коэффициенты обмена с 1-й и 2-й стороной ПП( для естественного теплообмена (1 + (2 = 18 Вт/(м2 К)(

hпп - толщина ПП(

4( Определяем искомый перегрев поверхности корпуса микросхемы для ИМС номер 13 находящейся в середине ПП и поэтому работающей в наихудшем тепловом режиме(

где В и М - условные величины, введенные для упрощения формы записи, при одностороннем расположении корпусов микросхем на ПП В = 8(5 ( R2 Вт/К, М = 2(

к - эмпирический коэффициент( для корпусов микросхем, центр которых отстоит от концов ПП на расстоянии менее 3R, к = 1.14( для корпусов микросхем, центр которых отстоит от концов ПП на расстоянии более 3R, к = 1(

к( - коэффициент теплоотдачи от корпусов микросхем определяется по графика (рис( 4(17) [1] и для нашего случая к( = 12 Вт/(м2 К)(

Ni - число i-х корпусов микросхем( расположенный вокруг корпуса рассчитываемой микросхемы  на расстоянии не более ri < 10/m = 0.06 м, для нашей ПП Ni = 24(

К1 и К0 - модифицированные функции Бесселя, результат расчета которых представлен ниже(

(tв - среднеобъемный перегрев воздуха в блоке(

QИСi - мощность, рассеиваемая i-й микросхемой, в нашем случае для всех одинаковая и равна 0(001 Вт(

SИСi - суммарная площадь поверхностей i-й микросхемs, в нашем случае для всех одинаковая и равна SИСi = 2 (с1 ( с2 + с1 ( с3 + с2 ( с3) = 2 (19(5 ( 6 + 19.5 ( 4 + 6 ( 4) = 438 мм2 = 0(000438 м2(

(зi - зазор между микросхемой и ПП, (зi = 0(

(зi - коэффициент теплопроводности материала, заполняющего этот зазор(

Подставляя численные значения в формулу получаем

5( Определяем температуру поверхности корпуса микросхемы

Такая температура удовлетворяет условиям эксплуатации микросхемы (Тр = -45((((+70 оС, и не требует дополнительной системы охлаждения(

РАСЧЕТ МАССЫ БЛОКА

Исходные данные для расчета(

| Масса блока ИС | mис = 24 г = 0(024 кг |
| --- | --- |
| Плотность дюралюминия | (др = 2800 кг/м3 |
| Плотность стеклотекстолита | (Ст = 1750 кг/м3 |
| Толщина дюралюминия | hk = 1 мм = 0(001 м |
| Толщина печатной платы | hпп = 2 мм = 0(002 м |
| Количество печатных плат | nпп = 60 |
| Количество ИС | nис = 25 |

РАСЧЕТ СОБСТЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПП

Так как в нашей ПП используются однотипные микросхемы равномерно распределенные по поверхности ПП, то для определения собственной частоты колебаний ПП можно воспользоваться формулой для равномерно нагруженной пластины(

где a и b - длина и ширина пластины, a = 186 мм, b = 81 мм(

D - цилиндрическая жесткость(

E - модуль упругости, E = 3.2 ( 10-10 Н/м(

h - толщина пластины, h = 2 мм(

( - коэффициент Пуассона, ( = 0.279(

М - масса пластины с элементами, М = mпп + mис ( 25 = 0.095 + 0.024 ( 25 = 0.695 кг(

K( - коэффициент( зависящий от способа закрепления сторон пластины(

k, (, (, ( - коэффициенты приведенные в литературе [1](

Подставляя значения параметров в формулу рассчитываем значение собственной частоты(

РАСЧЕТ СХЕМЫ АМОРТИЗАЦИИ

Исходные данные

| Вид носителя - управляемый снаряд |
| --- |
| Масса блока m = 42.385 кг |
| f, Гц | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| g | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |

1. Рассчитаем величину вибросмещения для каждого значения f.

так как нам известен порядок К( ( 103, то при минимальной частоте f = 10 Гц

следовательно мы можем рассчитать величину вибросмещения для каждой частоты спектра( Результат расчета представим в таблице(

| f, Гц | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
| (, мм | 13 | 2 | 1 | 0(5 | 0(25 | 0(076 |

2. Расчет номинальной статической нагрузки и выбор амортизатора(

Так как блок заполнен одинаковыми модулями то и масса его распределена равномерно( При таком распределении нагрузки целесообразно выбрать симметричное расположение амортизаторов( В таком случае очень легко рассчитывается статическая нагрузка на амортизатор(

Исходя из значений Р1...Р4 выбираем амортизатор АД -15 который имеет( номинальную статическую нагрузку Рном = 100....150 Н, коэффициент жесткости kам = 186(4 Н/см, показатель затухания ( = 0(5(

3( Расчет статической осадки амортизатора и относительного перемещения блока(

Статическая осадка амортизаторов определяется по формуле(

Для определения относительного перемещения s(f) необходимо сначала определить собственную частоту колебаний системы

и коэффициент динамичности который определяется по следующей формуле

Результат расчета представим в виде таблице

| Масса блока m = 42.385 кг |
| --- |
| f, Гц | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| g | 5 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
| f, Гц | 10 | 30 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| ((f), мм | 13 | 2 | 1 | 0(5 | 0(25 | 0(076 |
| ((f) | 1.003 | 1.118 | 1.414 | 2.236 | 4.123 | 13.196 |
| s(f)= ((f) ((f) | 13.039 | 2.236 | 1.414 | 1.118 | 1.031 | 1.003 |

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ БЛОКА ПО ВНЕЗАПНЫМ ОТКАЗАМ

Так как носителем нашего блока является управляемый снаряд время жизни которого мало, и схема состоит только из последовательных элементов тот мы принимаем решение не резервировать систему.

Интенсивность отказов элементов с учетом условий эксплуатации изделия определяется по формуле(

где (0i - номинальная интенсивность отказов(

k1, k2 - поправочные коэффициенты в зависимости от воздействия механических факторов(

k3 - поправочный коэффициент в зависимости от давления воздуха(

Значения номинальных интенсивностей отказа и поправочных коэффициентов для различных элементов использующихся в блоке были взяты из литературы [1] и приведены в таблице

| Элемент | (0i,1/ч | k1 | k2 | k3 | k4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема | 0,013 | 1,46 | 1,13 | 1 | 1,4 |
| Соединители | 0,062 ( 24 | 1,46 | 1,13 | 1 | 1,4 |
| Провода | 0,015 | 1,46 | 1,13 | 1 | 1,4 |
| Плата печатной схемы | 0,7 | 1,46 | 1,13 | 1 | 1,4 |
| Пайка навесного монтажа | 0,01 | 1,46 | 1,13 | 1 | 1,4 |

Вероятность безотказной работы в течении заданной наработки tp для нерезервированных систем определяется из формулы(

Среднее время жизни управляемого снаряда не превышает 1...2 минут и следовательно значение P(0.033) = 0.844, что вполне удовлетворяет техническим условиям(

ЛИТЕРАТУРА

О. Д. Парфенов, Э( Н( Камышная( В( П( Усачев. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры( “Радио и связь”(     1989 г.

Л. Н. Преснухин, В. А. Шахнов. Конструирование электронных вычислительных машин и систем. М. “Высшая школа”, 1986 г

В. А. Шахнов. Курс лекций.