- Введение

Электрическую измерительную цепь можно рассматривать как преобразователь входной электрической величины (напряжения, тока) или параметра цепи (сопротивления, индуктивности, емкости) в другую электрическую величину.

Важную роль в электроизмерительной технике играют измерительные цепи, применяемые при нулевых методах измерений (мостовых и компенсационных). Нулевые методы применяются для измерения как активных электрических величин (напряжение, ток), так и пассивных (сопротивление, индуктивность, емкость) и реализуются с помощью устройств, в основе которых лежат мостовые и компенсационные цепи.

Мостовые и компенсационные цепи применяются и не при неполном уравновешивании. Если значение измеряемой величины несколько отличается от значения, при котором измерительная цепь находится в состоянии равновесия (уравновешена), то при соблюдении определенных условий по току в сравнивающем устройстве можно судить о его происхождении.

2. Измерительные мосты

Измерение методом сравнения неизвестного параметра с мерой, что дает более точные результаты, чем приборы для абсолютных измерений. В основном для измерения пассивных параметров электрических цепей.

Если z1 zx = z2 z3  ,то ток через прибор D отсутствует.

Равновесие не зависит от сопротивления D, т.к. ток через него не идет, а также не требует стабилизированного источника питания. z3 ( плечо сравнения, а отношение z1 и z2 определяет диапазон изменения измеряемых величин.

Если сопротивления имеют и реактивную составляющую, то для уравновешивания необходимо дополнительное условие ( 1+( х =(2 +(3 для фазовых углов. Следовательно, необходимо регулировать два независимых параметра, для равновесия модулей и фазовых углов.

В резистивном мосте можно применять источник постоянного тока, в этом случае достаточно регулировать только один элемент моста.

Мосты применяют для измерения L и C. Мосты: четырех плечими и многоплечими. Важное свойство моста ( чувствительность. Это изменение (IД в цепи индикатора к относительному изменению R одного из плеч.

Максимальна S если z1 = z3 (или z2 = zх), однако для обеспечивания требуемой точности необходимо z3 иметь большое. Чувствительность ( также UП.

В качестве D можно использовать магнитоэлектрический прибор (можно применять головной телефон).

В зависимости от UП ( мост переменного и постоянного тока. Мосты могут быть с ручным уравновешиванием, автоматным уравновешиванием.

# Мост Уитсона (резистивный мост)

Самый распространенный.

R1 и R2 ( известные фиксированные сопротивления 1Ом ( 1кОм, при этом R2/R1=10-3(103.

Сопротивление R3 регулируется с шагом 1Ом (или 0,1Ом) до 10кОм, для уравновешивания моста. R1 и R2 ( выбираются так, чтобы обеспечить максимальным S. R4 ( защищает D, для повышения чувствительности SA2 замыкается. Мост используется для измерения R в диапазоне 1Ом (100МОм,   при ошибке (5-100)(10-6. Сопротивления R1 ( R3 из манганина, (R=10-5 за год, низкий температурный коэффициент сопротивления, высокая стабильность. Для измерения R<100МОм, требуется высокое U, но токи утечки на землю могут приводить к заметным погрешностям. Для точных измерений делают два измерения при различной полярности UП, а затем усредняются результаты, исключая эффект термо ЭДС.

Для измерения R<1Ом используют двойной мост Томсона.

# Мосты для измерения индуктивности

# Мост Максвелла-Вина

Если в измерительных мостах для меры использовать L, то точные, стабильные L изготовить трудно. Поэтому используются С, которые легче в изготовлении. IС по фазе опережает IL, необходима фазовая компенсация, поэтому С и L размещаются в противоположных плечах.

Условия равновесия

Изменяется R2 и C. Можно использовать фиксированную С и регулировать R2 и R1 или R3, хотя при этом время уравновешивания возрастает. В большинстве случаев Rх не указывается, а дается добротность Qх. Мост используется для Qх<10.

## Мосты для измерения емкостей

C1                   R2                          Rx =R1*R3/R2

C1 = C1*R2/R3

R1                                                               D =W*C1*R1

R1,R2- измеряются

Этот способ используется

Сх                                                                с большим tg угла потерь.

### R3

Rx

U

Мост Вина (для измерения частоты)

Cx/C1 =R2/R3 –R1/Rx

C1                 R2                          C1*Cx =1/W*R1*Rx

R1                                                            f =1/2*∏(C1*Cx*R1*Rx)1/2

Rx

R3

Cx

U

3. Задачи

Задача №1

Мост, изображенный на рис.1, уравновешен при следующих значениях параметров электрической цепи: C1=500 пФ, (1 ( tg (1=(C1R1=0,005 рад, С3 = 100 пФ, (3 ( tg (3=0, R4=104 / (Ом, f=50 Гц.

Определите значения R2 и C4, при которых мост уравновешен, если (4 ( tg (4=0.

ГII

C1                           R2

R1

Zв

nII

nI

C3

C4

R4

ГII

Rn                          En

Рис.1. Схема моста для измерения емкости с потерями.

Задача №2

Мост, изображенный на рис.1.1, уравновешен при следующих значениях параметров электрической цепи: C1=500 пФ, (1 ( tg (1=(C1R1=0,005 рад, С3 = 100 пФ, (3 ( tg (3=0, R4=104 / (Ом, f=50 Гц. Определите значения R2 и C4, при которых мост уравновешен, если (4 ( tg (4=0.

ГII

R1

R2

C1

nI                                                                                        nII

ZГ

C3

R4

C4

ГII

Rn                               En

Рис.1.1. Схема моста для измерения емкости с потерями

Задача №3

На рис.1.2. представлена уравновешенная  мостовая цепь. Потери в конденсаторе С1 учитываются сопротивлением R1. Известно, что R2=100 Ом, R4=1000 Ом, С3=0,05 мкФ, С4=0,1 мкФ, мост питается переменным напряжением частоты f=100 Гц, конденсаторы С3 и С4 - без потерь.

Определите R1, C1, tg (1, где (1 - угол потерь конденсатора С1.

ГII

C1                           R2

R1

Zв

nI                                                                                      nII

C3                                                                             C4

R4

ГII

Rn                               En

#### Рис.1.2 Схема моста для измерения емкости с потерями

Задача №4

На рис.1.3. представлена уравновешенная  мостовая цепь. Потери в конденсаторе С1 учитываются сопротивлением R1. Известно, что R2=100 Ом, R4=1000 Ом, С3=0,05 мкФ, С4=0,1 мкФ, мост питается

переменным напряжением частоты f=100 Гц, конденсаторы С3 и С4 - без потерь.

Определите R1, C1, tg (1, где (1 - угол потерь конденсатора С1.

ГII

C1                           R1

R2

nI                                                                                     nII

ZГ

R4

С4

C3

ГII

Rn                                      En

#### Рис.1.3. Схема моста для измерения емкости с потерями

##### Задача №5

На рис.2. представлена уравновешенная мостовая цепь постоянного тока.

Определите R1, если известно, что R2=100 Ом, R3=25 Ом, R4=50 Ом.

Г1

R1=R0                                        R2

Rг

R4

R3

ГII

Un

Rn                         En

Рис. 2. Схема четырехплечего моста для измерения активного сопротивления

###### Задача №6

На рис.2.1. представлена уравновешенная мостовая цепь постоянного тока.

Определите R1, если известно, что R2=100 Ом, R3=25 Ом, R4=50 Ом.

Г1

R2                                      R3

Rг

R1=R10

R4

ГII

Un

Rn                      En

Рис. 2.1 Схема четырехплечего моста для измерения активного сопротивления

# Задача №7

# На рис.3. представлена уравновешенная мостовая цепь.                              Определите L1, если известно, что L2=100 мГн, R3=100 Ом,R4=50 Ом

ГI

L1                                     L2

Zг

nI                                                                                              nII

R3                                           R4

ГII

#### Рис.3. Схема четырехплечего моста для измерения индуктивности

# Задача №8

На рис.3.1. представлена уравновешенная мостовая цепь.    Определите L2, если известно, что L1=50 мГн, R3=75 Ом,  R4=100 Oм

ГI

R3                              R4

Zг

nI                                                                                nII

L1                                     L2

ГII

#### Рис.3.1. Схема четырехплечего моста для измерения индуктивности

## Задача №9

Мостовая цепь, изображенная на рис.4. уравновешена.   Определите С1, если известно, что С2=1 мкФ, R4=1500 Ом, R3=3000 Ом.

ГI

С1                           С2

Zг

nI                                                                    nII

R3                                        R4

ГII

#### Рис.4. Схема четырехплечего моста для измерения емкости

##### Задача №10

Мостовая цепь, изображенная на рис.4.1. уравновешена.

Определите С2, если известно, что С1=1 мкФ, R4=2000 Ом, R3=3500 Ом.

ГI

R3                                                 R4

Zг

nI                                                                                     nII

С1                               С2

ГII

Рис.4.1. Схема четырехплечего моста для измерения емкости

## Задача №11

Мостовая цепь, изображенная на рис.5. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=5 Oм, L2=0,1 Гн, R3=10 Ом, R4=20 Ом.

ГI

R1                            R2

L1                                                                     L2

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                        R4

ГII

Un

Rn                                    En

Рис.5. Схема моста для измерения индуктивности с   использованием образцовой емкости

Задача №12

Мостовая цепь, изображенная на рис.5.1. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=10 Oм, L2=0,1 Гн, R3=20 Ом, R4=30 Ом.

ГI

R2                                      R1

L2                                                                       L1

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                      R4

ГII

Un

Rn                             En

Рис.5.1. Схема моста для измерения индуктивности с использованием образцовой емкости

## Задача №13

Мостовая цепь, изображенная на рис.6. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=100 Oм, С4=1 мкФ, R3=100 Ом, R4=1000 Ом.

ГI

R1                                  R2

L1

nI                                                                                        nI

ZГ

C4

R3

R3                                                        R4

ГII

Un

Rn                                  En

Рис.6. Схема моста с использованием образцовой емкости

## Задача №14

Мостовая цепь, изображенная на рис.6.1. уравновешенна.

Определите R1 и L1, если известно что, R2=150 Oм, С4=1 мкФ, R3=200 Ом, R4=1500 Ом.

ГI

R4                                  R1

L1

nI                                                                                        nI

ZГ

C4

R3

R2

ГII

Un

Rn                       En

#### Рис.6.1. Схема моста с использованием образцовой емкости

Задача №15

Мостовая цепь, изображенная на рис.7. уравновешенна.

Определите R1 и С1, если известно что, R2=100 Oм, С2=0,1 мкФ, R3=100 Ом, R4=200 Ом.

ГI

C1                       C2

R1                                                              R2

nI                                                                                                   nII

ZГ

R3                                        R4

ГII

Un

Rn                         En

Рис.7. Схема моста для измерения емкости с                использованием образцовой емкости

Задача №16

Мостовая цепь, изображенная на рис.7.1. уравновешенна.

Определите R1 и С1, если известно что, R2=100 Oм, С4=1 мкФ, R3=100 Ом, R4=1000 Ом.

ГI

R1                                                      R2

nI                                                                                        nII

ZГ

R3

R4

C2                          C1

ГI

Un

Rn                              En

Рис.7.1. Схема моста для измерения емкости с                использованием образцовой емкости

4.Список использованной литературы:

- Алиев Т.М. Измерительная техника. –М.: Высш. шк., 1991.

- Демидова-Панфенова Р.М., Малиновский В.Н., Солодов Ю.С. Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике: Учеб. пособие для вузов. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1990. –192 с.: ил.

- Голых Ю.Г. Файл I_10 most.doc. –Красноярск.: КГТУ., 2000. –118Кбайт.: ил.

Содержание:

- Введение_______________________________________________3

- Измерительные мосты____________________________________4

- Задачи_________________________________________________8

- Список исподьзованной литературы________________________21

##### Министерство Общего и Профессионального Образования Российской Федерации

###### Красноярский Государственный Технический Университет

Кафедра РиТК

###### Расчетная работа

Выполнил: студент

гр. ЭМ 37-1  Королев И.А.

Проверил: Голых Ю.Г.

Красноярск 2000

# Text boxes

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

Ппорсан6рг6

5

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

4

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

3

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

6

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

8

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

9

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

10

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

11

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

12

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

13

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

14

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

15

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

16

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

17

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

18

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

19

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

20

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

21

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

2

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

7

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.