ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ РФ

ПО  ВЫСШЕМУ  ОБРАЗОВАНИЮ

(Госкомвуз   России)

КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  РиТК

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №1

тема:  Исследование  линейной

импульсной  системы

Выполнил  студент гр.  ЭМ  34-2

___________________/ Ошаров  А.  И. /

Принял  преподаватель

_________________/  Смольников  А. П. /

КРАСНОЯРСК - 1997 г.

Цель  работы: Исследование  динамики  импульсной  САР.  Изучение  условий  устойчивости,  переходных  процессов  при  регулярных воздействиях,  оптимальных  процессов  конечной  длительности  и  методики  коррекции  ИСАУ.

1)Импульсное  звено  с  амплитудной  модуляцией  1го  рода:

Схема  коммутации:

Рис. 1

Графики  величин  X  и  XИ:

2)Система  с  интегрирующим  звеном:

Схема  коммутации:

Рис. 2.

а) ККР=2,5;  Переходный  процесс  в  системе  при  К1=ККР=2,5.

б) При  К1>ККР;  К1=3.

в) При  К1<ККР;  К1=1.

Расчёт  характеристики  при  К1<ККР;  К1=1:

Рассчитанная  характеристика При  К1<ККР  совпадает  с  экспериментальной  характеристикой.

2.2 Рассчитаем  оптимальный  коэффициент  усиления  при,  котором  переходный  процесс в  системе  при  ступенчатом  воздействии  заканчивается  за  один  период  работы  ИЗ:

(смотрите  рис. 1 при  К1=1).

Система  с  непрерывной  частью,  содержащая  интегрирующее  и  аппериодическое  звенья  1го  порядка:

Схема  коммутации:

Рис. 3

Графики  величин  UВЫХ  и  XИ  без  корректирующего  звена:

К1=1,58;  К2=1.

( –максимальный  выброс  регулируемой  величины.

Графики  величин  UВЫХ  и  XИ  с  корректирующим  звеном:

К1=1,58;  К2=1;  К3=1,3;  К4=1.

Введение  корректирующего  звена  улучшает характеристики  системы.

Влияние  периода  работы  ИЗ  на  качество  переходных  процессов:

Схему  коммутации  смотрите  в  пункте  3 – рис. 3 без  корректирующего  звена.

Т=5с:

Т=0,1с:

Изменяя  период  работы  Т  импульсного  звена,  можно  влиять  на  устойчивость  системы.  В  данном  случае  увеличивая  период  работы  до  Т=5с  система  становится  не  устойчивой.

Расчёт  параметров  корректирующего  звена  обеспечивающего  минимальную  длительность  переходного  процесса  при  К=1,58.