МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### Курсовой проект

по дисциплине “Системы автоматического управления”

Автоматизированная линия фасовки сыпучих материалоов.

пояснительная записка

Руководитель проекта Супей В. А

Разработал студент гр. ЭМ 37-1 Гринь Д. А.

КРАСНОЯРСК

2000

Содержание

Введение.

- Описание технологического процесса.

- Состав технологической установки.

2.1. Функциональная схема автоматизированной линии фасовки сыпучих материалов.

- Описание работы функциональной схемы:

3.1. Функциональная схема автоматического взвешивания и учета

количества взвешенных единиц.

- Синтез принципиальной схемы.

4.1. тензометрические весы;

4.2. устройство сравнения;

4.3. блок сигнализации нормы установочного веса;

4.4. блок учета количества взвешенных единиц;

4.5. блок задания и индикации установочного веса;

4.6. схема устранения “дребезга контактов”;

- Описание работы принципиальной схемы.

- Спецификация.

- Список литературы.

Введение

В курсовом проекте разрабатывается система управления автоматизированной линии фасовки сыпучих материалов. Эта система позволит измерять вес «нетто» сыпучих продуктов.

При измерении веса не все измерительные устройства позвляют достоверно измерять и контроллировать вес сыпучих продуктов как это устройство. Поскольку сыпучие продукты из-за нервномерной влажности в бункере могут образовываться в комочки, данное устройство должно обеспечить точный контроль.

Это устройство не будет требовать сложных интегральных схем, а будет реализовано на простых устройствах контроля.

Для того чтобы взвешивать различные веса в больших количествах требуется много рабочей силы, поэтому целесообразно разработать проект позволяющий реализовать данную задачу с меньшими затратами.

Так как разрабатываемая система является автоматической то с помощью такой системы человек мог бы реализовать такие задачи, как :

- безошибочное автоматическое взвешивание по установленным в соответствии с государственными стандартами;

- осуществление расфасовки сыпучих материалов общего потребления. Например таких, как :

- продукты питания;

- промышленные иатериалы.

Установка разрабатываемая в этом курсовом проекте может применяться не только в пищевой и производственной отраслях но и в медицинской. Так как в медицине требуется высокоточное взвешивание медицинских препаратов, от этого зачастую зависит жизнь людей и животных.

Но кроме того эти тензометрические весы можно применять для взвешивания фильтров используемых на промышленных предприятиях. Работа таких фильтров основана на очистке окружающей среды от вредных отходов. Сущность взвешивания заключается в том, что сравниваются отработанный фильтр и чистый, тем самым выявляется количество вредных веществ выбрасываемых регулярно в окружающую среду промышленным предприятием.

1. Описание технологического процесса

Так как рабочие не смогут обеспечить должной автоматизации и точности выполнения данной задачи на протяжении всей смены, целесообразно разработать данный курсовой проект. В силу этого разрабатываемый проект будет являтся оптимальным решением для автоматизации промышленного предприятия и повышения качества взвешивания и расфасовки сыпучих материалов и в следствии этого будет повышаться производительность данного участка на котором используется это устройство.

Для реализации задачи учета веса «нетто» и количества расфасованных едениц товара можно разработать устройство на простой элементной базе, требующей простых систем контроля.

В этой системе измерение веса происходит путем изменения сопротивления тензометрических датчиков, при действии на них силы. Далее напряжение с тенометрического моста поступает на операционный усилитель, где оно усиливается до необходимого уровня, преднозначенного для последующего сравнения на двухпороговом компараторе. Технологический процесс заканчивается сигнализацией уровня взвешенного веса и производится учет количества взвешенных единиц.

2. Состав технологической установки

Систему управления автоматизированной линией фасовки сыпучих материалов (рис.1.) можно разбить на четыре блока:

- Бункер - поставляющий сыпучие материалы, которые необходимо взвесить.

- Двигатель – открывает и закрывает бункер для подачи сыпучих материалов.

- Блок взвещивания установочного веса содержит:

3.1.    Блок питания для тензометрического моста - задает напряжение для тензодатчиков.

  - Тензометрический мост – выдает напряжение пропорциональное измеряемому весу, для последующего усиления.

  - Фильтр низких частот подавляет высокочастотную составляющую сигнала.

  - Устройство сравнения сигналов поступающих с тензомоста и блока задания порогового значения.

  - Блок сигнализации нормы установочного веса – сигнализирует о том соответствует-ли взвешенный вес установочному весу или несоответствует.

  - Блок учета количества взвешенных единиц учитывает количество взвешенных единиц по установочному весу.

3. Описание работы функциональной схемы

Функциональная схема представляет собой 5 блоков (рис. 2.):

- тензометрические весы;

- устройство сравнения;

- блок сигнализации взвешивания установочного веса;

- блок учета количества взвешенных единиц;

- блок задания и индикации порогового значения веса.

3.1. Тензометрические весы:

3.1.1  Блок питания для тензометрического моста предназначен для задания возбуждающего напряжения на тензометрический мост.

3.1.2. Тензометрический мост состоит из тензодатчиков соединенных в мостовую схему, каждое плечо из которых сопротивлением в 350 Ом.

3.1.3. Операционный усилитель выполняет функцию усиления сигнала поступающего с тензомоста, так как выходной сигнал с тензомоста равен 15 мВ на 1В возбуждения.

3.1.4. Фильтр низких частот отбрасывает высокочастотный сигнал помехи, пропуская низкочастотный сигнал так как катушка включенная последовательно пропускает низкочастотный сигнал, а высокочастотный сигнал помехи уходит в землю через конденсатор включенный параллельно.

3.2. Устройство сравнения представляет собой двух-пороговый компаратор, сравнивающий два аналоговых сигнала поступающих с тензовесов и с блока задания и индикации порогового значения веса.

3.3. Блок сигнализации нормы установочного веса реализуется на основе типовой схемы контроля уровня значений технологического параметра.

3.4. Блок учета количества и индикации взвешенных единиц представляет собой двоично-десятичные счетчики, дешифраторы и RS – триггер, устраняющий “дребезг контактов”.

3.5. Блок задания и индикации порогового значения веса состоит из: двоичных счетчиков, двоично-десятичных счетчиков, дешифраторов, семисегментных индикаторов, цифро-аналогового преобразователя и трех RS – триггеров, устраняющие “дребезг контактов”.

4. Синтез принципиальной схемы

4.1. Тензометрические весы

4.1.1. Блок задания для тензометрического моста представляет собой источник напряжения.

4.1.2. Тензометрический мост состоит из четырех фольговых тензорезистора, каждый из которых R=350 Ом.

4.1.3. Операционный усилитель используется для усиления сигнала с тензометрического моста поскольку этот мост выдает 3 мВ на 1В возбуждения.

4.1.4. Фильтр низких чачтот устраняет сигнал помехи.

4.2. Устройство сравнения представляет собой 2-х пороговый компаратор.

4.3. Блок сигнализации взвешивания установочного веса.

4.4. Блок учета количества взвешенных единиц представляет собой: двоично-десятичные счетчики (DD1-DD4), дешифраторов (DD5-DD8) и семисегментных индикаторов (DD11-DD14).

4.5. Блок задания установочного веса состоит из: 3-х двоичных счетчиков (DD15-DD17), цифро-аналогового преобразователя (DD18) и 3-х RS-триг-геров (DD9.2-DD10.2), устраняющих дребезг контактов.

4.6. Блок индикации установочного веса состоит из: двоично-десятичных счетчиков (DD19-DD22), дешифраторов (DD23-DD26), семисегментных индикаторов (DD27-DD30).

6. Описание работы принципиальной схемы

После включения блока питания формируется сигнал “1” подаваемый на входы PE счетчиков. После установки необходимого веса для взвешивания происходит взвешивание нужного веса. Для сброса установочного веса и количества взвешенных единиц в ноль пользуются кнопками SA3 и SA4.

7. Спецификация

| Позицион. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровые микросхемы |  |  |
| DD1-DD4 | K155 ИЕ 5 | 4 |  |
| DD19-DD23 | K155 ИЕ 5 1 23 | 4 |  |
| DD18 | K572 ПА 1 | 1 |  |
| DD15-DD17 | К155 ИE 7 | 3 |  |
| DD23-DD26 | К514 ИД 1 | 4 |  |
| DD5-DD8 | К514 ИД 1 | 4 |  |
| DD31 | К155 ЛИ 2 | 1 |  |
| DD32 | К155 ЛА 1 | 1 |  |
| DD33 | К155 ЛИ 4 | 1 |  |
| DD9-DD10 | К 155 ТМ 2 | 1 |  |

8. Список литературы

1. Цифровые и аналоговые микросхемы / Справочник / под ред. С.В. Якубовского. ( М.: Радио и связь, 1989.- 496с.: ил.

2. В.Г. Черепанов, Ю.М. Пляшник Интерфейсы вычислительных систем. ( К.: КПИ 1982, 112с.: ил.

# 3. Справочник по полупроводниковым диодам. Бородин Б.А., Дроневич В.М., Егорова Р.В. и др. Под ред. И.Ф. Николаевского. ( М.: Связь, 1979 .- 432с. Ил.

4. Резисторы /Справочник / под ред. И.И. Четверткова и В.П. Терехова.  ( М.: Радио и связь, 1981.- 528с.: ил.

# Text boxes

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2

1404ДФ210333КП

1404ДФ210333КП

4

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

3

1404ДФ210333КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

5

1404ДФ210333КП

М

=

ФНЧ

+

-

1404ДФ210333КП

6

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

1404ДФ210333КП

7

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Г

F

8

E

“1”

DD23

DD19

“1”

g

f

e

Рис. 5. Принципиальная схема блока сигнализации взвешивания установочного веса.

Рис. 4. Принципиальная схема устройства сравнения.

сигнал установочного веса

сигнал с тензовесов

==

Рис. 3. Принципиальная схема тензометрических весов.

C

L

+12В

-12В

+

-

1404ДФ210333КП

8

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

Тензометрические весы

Устройство сравнения

Блок сигнализации нормы  установочного веса

Блок задания и индикации установочного веса

Блок учета количества взвешенных единиц

# Рис.2. Функциональная схема автоматического взвешивания и учета количества взвешенных единиц.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

9

1404ДФ210333КП

4

D

2

C

Рис. 6. Принципиальная схема блока учета количества взвешенных единиц.

R15

DD1

(0

8

4

2

1

CT2/10

(9

D1

D3

D2

D4

S

C

D

R

Q

_

Q

+5В

+1

PE

R

-1

(

1

=1

Uоп

+

-

+12В

-12В

+12В

-12В

+

-

сигнал с компаратора

R4

R5

R6

+5В

DD31

DD32

DD33

2

1

1

2

1

2

1

2

“норма”

Норма

R7

R8

R11

R10

R9

R12

Выше нормы

Ниже нормы

+Uп

g

“1”

“норма”

VT1

VT2

VT3

VD1

VD2

VD3

d

c

b

a

HG

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

(0

(9

(0

8

4

2

1

CT2

(155

D1

D3

D2

D4

+1

PE

R

-1

8

4

2

1

CT2

/ 10

D1

D2

D4

D3

PE

I+

Rос

DD15

+12В

-12В

-

+

#/^

I-

мзр

.

.

.

сзр

1404ДФ210333КП

12

.

.

.

Сигнал установочного

веса

DD18

Uр

Uст

+1

-1

“1”

f

e

1

B

A

R

Рис. 7. Принципиальная схема блока задания установочного веса.

R17

R16

DD3

(0

8

4

2

1

CT2/10

(9

D1

D3

D2

“+”

+1

D4

+1

PE

R

-1

DD2

(0

8

4

2

1

CT2/10

(9

D1

D3

D2

D4

Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Гринь Д. А.

Лит.

## Лист

## Листов

Супей В. А.

Спецификация

14

### КГТУ     ЭМ – 37.1

1404ДФ210333КП

10

+12В

-12В

15

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

1404ДФ210333КП

1404ДФ210333КП

13

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

1404ДФ210333КП

15

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

сброс

S

C

D

R

Q

_

Q

SA3

R

+1

PE

R

-1

Rос

DD9.2

DD10.1

“-”

-1

S

C

D

R

Q

_

Q

SA2

DD10.2

сброс

S

C

D

R

Q

_

Q

R

R

DC

d

c

b

a

HG

G

DD11

DD5

DD7

DD14

“1”

g

f

e

d

c

b

a

HG

G

Г

F

DD9.1

8

DD13

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

“1”

DD12

DD6

g

f

e

d

c

b

a

HG

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

“1”

DD8

g

f

e

d

c

b

a

HG

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

“1”

DD4

(0

8

4

2

1

(9

D1

D3

D2

D4

+1

PE

R

-1

CT2/10

R18

+5В

+5В

R14

R13

R19

R20

D

R

Q

_

Q

R

R

R

+5В

+5В

SA4

DD10.2

S

C

R23

R

R24

+5В

+5В

SA1

+5В

SA4

R21

R22

+5В

+5В

+5В

+5В

SA2

DD10.1

S

C

D

R

Q

_

Q

-1

R

R

+5В

+5В

SA1

+1

S

C

D

R

Q

_

Q

сброс

DD9.2

R1

R2

R3

1404ДФ210333КП

11

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

“1”

(0

8

4

2

1

CT2

(155

D1

D3

D2

D4

+1

PE

R

-1

DD16

“1”

(0

8

4

2

1

CT2

(155

D1

D3

D2

D4

+1

PE

R

-1

DD17

Лист

Дата

Подпись

№ документа

Лист

Изм.

DD27

DD28

g

f

e

d

c

b

a

HG

“1”

(0

(9

8

4

2

1

CT2

/ 10

D1

D2

D4

D3

PE

+1

-1

R

DD20

DD24

“1”

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

DD29

g

f

e

d

c

b

a

HG

“1”

(0

(9

8

4

2

1

CT2

/ 10

D1

D2

D4

D3

PE

+1

-1

R

DD21

DD25

“1”

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

DD30

g

f

e

d

c

b

a

HG

“1”

(0

(9

8

4

2

1

CT2

/ 10

D1

D2

D4

D3

PE

+1

-1

R

DD22

DD26

“1”

G

Г

F

8

E

4

D

2

C

1

B

A

DC

Рис. 8. Принципиальная схема блока индикации установочного веса.

Блок задания и индикации установочного веса

Блок сигнали-зации нормы  установочного веса

Блок учета количества взвешенных единиц

Рис. 1. Автоматизированная линия фасовки сыпучих материалов.

DA2

DA3

DA4

DA5

DA1